ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

от  18 августа 2021 года № 1035

### Об утверждении документации по планировке территории по объекту: «Ольховская ВЭС. Примыкания к дорогам  общего пользования» на территории Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории по объекту: «Ольховская ВЭС. Примыкания к дорогам  общего пользования», учитывая протокол публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний от 09.12.2020г., руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Котовского муниципального района, администрация Котовского муниципального района постановляет:

- Утвердить документацию по планировке территории по объекту: «Ольховская ВЭС. Примыкания к дорогам  общего пользования» на территории Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области,  согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

- Архитектурно-строительному отделу  администрации Котовского муниципального района в течение семи дней разместить настоящее постановление и документацию по планировке территории по объекту: «Ольховская ВЭС. Примыкания к дорогам  общего пользования» на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

- Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней в районной газете «Маяк».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на О.Н. Кузьмина - заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава Котовского

муниципального района                                                                         С.В. Чумаков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от  18 августа 2021 года № 1035

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ОЛЬХОВСКАЯ ВЭС. ПРИМЫКАНИЯ К АВТОДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(В ГРАНИЦАХ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Положение о размещении линейного объекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# 173.0.1-ППТ-ОЧП

# Содержание тома

Содержание тома	2

Состав проекта	3

1 Введение	3

2 Сведения о размещении линейного объекта на территории	8

3 Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта	11

4 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного объекта	12

5 Перечень территорий на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта	13

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения	15

7 Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства	16

8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	17

9 Мероприятия по охране окружающей среды.	18

10 Мероприятия по охране недр – для объектов производственного назначения	20

11 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	21

12 Характеристика планируемого развития территории, включая сведения о территориях общего пользования.	21

Приложение А	23

Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 2 | 173.0.1-ППТ-ОЧП | Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта |  |
| 3 | 173.0.1-ППТ-МО-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 4 | 173.0.1-ППТ-МО-ТЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть |  |
| 5 | 173.0.1-ПМТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть |  |
| 6 | 173.0.1-ПМТ-ОЧП-ТЧ | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 7 | 173.0.1-ПМТ-МО | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

# 1. Введение.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта в рамках договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ООО «Шестой Ветропарк ФРВ» и ООО «АльянсЭнергоСтройПроект» по проекту: «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» состоит из проекта планировки территории и проекта межевания территории, разработанных в границах Котовского муниципального района Волгоградской области.

«Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» не относится к объектам федерального, регионального или местного значения и является инвестиционным проектом

Данная документация по планировке территории рассматривает размещение линейного объекта в границах Лапшинского сельского поселения Котовского района и разработана в соответствии с требованиями законодательных актов и нормативных документов таких как:

- Генеральный план Лапшинского сельского поселения Котовского района;

- Правила землепользования и застройки;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №742/пр от 25.04.2017 «О порядке установления и отображения красных линии, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СанПИН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-мельных участков»;

- Сведения из Единого государственного реестра недвижимости;

- Сведения из Единого государственного лесного реестра.

2. Сведения о размещении линейного объекта на территории.

## 2.1. Основания для разработки проекта планировки территории:

- договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ООО «Шестой Ветропарк ФРВ» и ООО «АльянсЭнергоСтройПроект»;

- задание на разработку документации по планировке территории для размещения объекта: «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования»;

- Постановление Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области о подготовке документации по планировке территории № 1308  от 12.10.2020 г.

2.2 Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Проект планировки территории предусматривает размещение линейного объекта: «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования», располагаемого в границах Котовского муниципального района на территории Лапшинского сельского поселения Волгоградской области.

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки в настоящее время, свободна от застройки.

В границах Котовского муниципального района в рамках проектирования объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» планируется размещение объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав объекта:

- «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования». Предусматривается устройство примыканий к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области 18 ОП РЗ 18А-1 «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово – Камышин» (IV категория). Площадь территории, а границах зон планируемого размещения объекта «Котовская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» составляет 0,3251 га.

Площадь территории, а границах зон планируемого размещения объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» составляет 1,627 га.

# 3. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта.

## 3.1. Технические характеристики линейного объекта.

В рамках объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» проектируется постоянное примыкание и временное примыкание к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области 18 ОП РЗ 18А-1 «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово – Камышин» (в границах территории Волгоградской области) (IV категории) км 117+218 слева и км 112+230 слева, для доступа на территорию «Ольховской ВЭС» и «Купцовской ВЭС».

Основные параметры проектируемого примыкания приняты согласно следующих параметров:

- уровень ответственности II (нормальный);

- категория – согласно специальных технических условий;

- число полос движения – 1 шт.;

- ширина проезжей части – 4,5 м;

- ширина обочины – 1,0 м;

- типовой поперечный профиль земполотна на основном протяжении в «нулевых отметках» (без учета условия снегозаносимости и на водопропускных трубах);

- тип покрытия дорожной одежды – переходный;

- вид покрытия дорожной одежды – щебеночное;

- водоотвод поверхностный на рельеф без применения кюветов;

- минимальные радиусы кривых в плане – 40 м, согласно исходных данных поставщиков ветроэнергетического оборудования;

- расчетная скорость – 30 км/ч.

4. Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного объекта Проектируемая «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» содержится в Генеральном плане Лапшинского сельского поселения Котовского района Волгоградской области.

5. Перечень территорий на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» устанавливаются на территории Котовского района Волгоградской области.

# В данном проекте рассмотрено размещение «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» на землях лесного фонда; землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; землях сельскохозяйственного назначения Котовского района Волгоградской области, согласно представленным данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, а также лесного государственного реестра, в соответствии с утвержденными генеральными планами. Районный центр – городское поселение г. Котово.

# Район работ расположен вблизи города Котово Волгоградской области.

Размещение «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» предполагается в кадастровом квартале: 34:14:070002, 34:14:000000 на земельных участках с кадастровыми номерами 34:14:070002: 453, 34:14:070002:438 (34:14:000000:140), 34:14:070002:640, 34:14:0000000:8.

Особо охраняемые природные территории и объекты исторического наследия отсутствуют.

## 5.1. Сведения о пересечениях на линейном объекте «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» с другими объектами капитального строительства.

Границы зон планируемого размещения линейного объекта имеют пересечения с линиями связи.

Ведомость пересечений «Котовская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» приведена в Таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Ведомость пересечений « Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования»

| № п/ п | Участок | Наименование пересечений |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Кабель связи ВОЛС ПАО «Ростелеком» |
| 2 |  | Кабель связи ВОЛС ПАО «Ростелеком» |
| 3 |  | Кабель связи КСПП ПАО «Ростелеком» |

# 6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства представлены следующими показателями:

- максимальное количество этажей не определяется;

- предельная ширина полосы отвода для размещения автомобильных дорог- 30 метров;

- максимальный процент застройки зоны планируемого размещения внутриплощадочных автомобильных дорог - не определяется;

-  требования к архитектурным, объемно-пространственным решениям, цветовому решению внешнего облика объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта: «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» не устанавливаются.

# 7. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства.

Архитектурные решения данным проектом не предусмотрены.

Архитектурно-планировочные решения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах зоны планируемого размещения объекта, будут уточнены проектной документацией.

На основании пп. 3 п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В состав объекта « Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» не входит строительство зданий.

# 8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-Ф3 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно проведенным натурным археологическим обследованиям (по открытому листу №0989-2019, выданному Габуеву Т.А. Министерством культуры РФ 02.07.2019 г.) в соответствии с договором ООО «Наследие» от 02.04.2019 г. №64/2019-ВФРВ и актом государственной историко-культурной экспертизы от 08.11.2019 на « Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» не выявлены объекты культурного наследия.

# 9. Мероприятия по охране окружающей среды.

## 9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды будет установлена проектной документацией.

## 9.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова.

С целью уменьшения отрицательного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмотрен комплекс технических решений:

- работы допускаются только в строго установленных границах отвода земель;

- не допускается несанкционированные проезды техники;

- места временного хранения (накопления) отходов организованы согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- ремонт автомобильного транспорта и оборудования производится на центральных базах предприятий;

- введен запрет мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке;

- на площадке строительства выполняется производственный экологический контроль;

- использование специальных поддонов для предотвращения различных проливов нефтепродуктов в процессе заправки транспортных средств и лакокрасочных материалов в процессе покраски металлических конструкций;

- строгое соблюдение проектных отметок во избежание изменений естественного рельефа местности.

# 10. Мероприятия по охране недр – для объектов производственного назначения.

В соответствии с письмом департамента по недропользованию по южному федеральному округу (ЮГНЕДРА) выдано заключение №2279 от 13.11.2018г исх. №ВО-10ФО-10-31/850 об отсутствии под участком предстоящей застройки месторождений углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод.

## 10.1. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира.

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды будет установлена проектной документацией.

# 11. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от ЧС природного и техногенного характера отсутствует.

# 12. Характеристика планируемого развития территории, включая сведения о территориях общего пользования.

Проект планировки территории для строительства « Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования»  разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Территория общего пользования – это территория, отграничиваемая красными линиями от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат приватизации и беспрепятственно используются.

Строящаяся « Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» проходит в стороне от населённых пунктов и красные линии, устанавливающие территории общего пользования, отсутствуют.

В соответствии со ст. 1 п. 11 Градостроительного кодекса красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. Территория, на которой предполагается размещение объекта, не относится к территории общего пользования, а значит разрабатывать чертеж красных линий относительно этой территории нет необходимости.

Приложение А

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. Постоянное примыкание к автодороге

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 666409,968 | 2212953,551 | 32,656 | ЮВ 13°43'43'' | 166°16'17'' |
| 2 | 666378,245 | 2212961,301 | 2,102 | ЮВ 4°23'21'' | 175°36'39'' |
| 3 | 666376,149 | 2212961,462 | 2,102 | ЮВ 9°27'54'' | 170°32'6'' |
| 4 | 666374,076 | 2212961,807 | 0,641 | ЮВ 12°41'51'' | 167°18'9'' |
| 5 | 666373,45 | 2212961,948 | 0,778 | ЮВ 16°4'27'' | 163°55'33'' |
| 6 | 666372,702 | 2212962,164 | 0,967 | ЮВ 16°2'26'' | 163°57'34'' |
| 7 | 666371,773 | 2212962,431 | 1,126 | ЮВ 19°35'24'' | 160°24'36'' |
| 8 | 666370,712 | 2212962,809 | 0,947 | ЮВ 20°53'11'' | 159°6'49'' |
| 9 | 666369,827 | 2212963146 | 1,159 | ЮВ 24°40'24'' | 155°19'36'' |
| 10 | 666368,774 | 2212963,63 | 0,923 | ЮВ 25°57'53'' | 154°2'7'' |
| 11 | 666367,944 | 2212964,034 | 1,114 | ЮВ 29°41'47'' | 150°18'13'' |
| 12 | 666366,976 | 2212964,586 | 0,986 | ЮВ 30°54'43'' | 149°5'17'' |
| 13 | 666366,13 | 2212965,093 | 1,091 | ЮВ 34°51'3'' | 145°8'57'' |
| 14 | 666365,234 | 2212965,716 | 0,984 | ЮВ 35°54'17'' | 144°5'43'' |
| 15 | 666364,438 | 2212966,293 | 1,12 | ЮВ 39°47'17'' | 140°12'43'' |
| 16 | 666363,577 | 2212967,01 | 0,954 | ЮВ 40°48'58'' | 139°11'2'' |
| 17 | 666362,855 | 2212967,634 | 1,113 | ЮВ 44°54'3'' | 135°5'57'' |
| 18 | 666362,066 | 2212968,419 | 0,983 | ЮВ 45°47'24'' | 134°12'36'' |
| 19 | 666361,381 | 2212969,124 | 1,09 | ЮВ 49°59'5'' | 130°0'55'' |
| 20 | 666360,68 | 2212969,959 | 0,98 | ЮВ 50°44'24'' | 129°15'36'' |
| 21 | 666360,06 | 2212970,718 | 1,137 | ЮВ 55°4'0'' | 124°56'0'' |
| 22 | 666359,409 | 2212971,65 | 0,948 | ЮВ 55°42'36'' | 124°17'24'' |
| 23 | 666358,875 | 2212972,433 | 1,137 | ЮВ 60°4'44'' | 119°55'16'' |
| 24 | 666358,308 | 2212973,419 | 0,941 | ЮВ 60°41'32'' | 119°18'28'' |
| 25 | 666357,847 | 2212974,239 | 1,155 | ЮВ 65°9'35'' | 114°50'25'' |
| 26 | 666357,362 | 2212975,287 | 0,931 | ЮВ 65°38'39'' | 114°21'21'' |
| 27 | 666356,978 | 2212976,135 | 1,164 | ЮВ 70°13'11'' | 109°46'49'' |
| 28 | 666356,584 | 2212977,23 | 0,915 | ЮВ 70°35'32'' | 109°24'28'' |
| 29 | 666356,28 | 2212978,093 | 1,298 | ЮВ 75°18'42'' | 104°41'18'' |
| 30 | 666355,951 | 2212979,348 | 0,779 | ЮВ 75°31'58'' | 104°28'2'' |
| 31 | 666355,756 | 2212980,102 | 1,483 | ЮВ 80°21'25'' | 99°38'35'' |
| 32 | 666355,508 | 2212981,565 | 0,598 | ЮВ 80°31'38'' | 99°28'22'' |
| 33 | 666355,41 | 2212982,155 | 2,085 | ЮВ 85°25'9'' | 94°34'51'' |
| 34 | 666355,243 | 2212984,233 | 31,367 | ЮВ 86°47'20'' | 93°12'40'' |
| 35 | 666353,486 | 2213015,551 | 75,386 | ЮВ 86°47'19'' | 93°12'41'' |
| 36 | 666349,263 | 2213090,819 | 29,971 | ЮЗ 3°12'43'' | 183°12'43'' |
| 37 | 666319,34 | 2213089,14 | 73,914 | СЗ 86°49'10'' | 273°10'50'' |
| 38 | 666323,44 | 2213015,34 | 31,384 | СЗ 86°49'8'' | 273°10'52'' |
| 39 | 666325,182 | 2212984,005 | 2185 | ЮЗ 85°1'26'' | 265°1'26'' |
| 40 | 666324,992 | 2212981,828 | 0,795 | ЮЗ 80°8'52'' | 260°8'52'' |
| 41 | 666324,856 | 2212981,045 | 1,385 | ЮЗ 80°1'19'' | 260°1'19'' |
| 42 | 666324,616 | 2212979,681 | 0,918 | ЮЗ 75°16'12'' | 255°16'12'' |
| 43 | 666324,383 | 2212978,793 | 1,273 | ЮЗ 75°0'6'' | 255°0'6'' |
| 44 | 666324,054 | 2212977,563 | 0,933 | ЮЗ 70°22'3'' | 250°22'3'' |
| 45 | 666323,74 | 2212976,684 | 1,245 | ЮЗ 70°0'55'' | 250°0'55'' |
| 46 | 666323,314 | 2212975,514 | 1,007 | ЮЗ 65°26'50'' | 245°26'50'' |
| 47 | 666322,896 | 2212974,598 | 1,179 | ЮЗ 65°1'14'' | 245°1'14'' |
| 48 | 666322,398 | 2212973,529 | 1,006 | ЮЗ 60°33'38'' | 240°33'38'' |
| 49 | 666321,904 | 2212972,653 | 1,179 | ЮЗ 60°0'5'' | 240°0'5'' |
| 50 | 666321,314 | 2212971,632 | 1,029 | ЮЗ 55°38'0'' | 235°38'0'' |
| 51 | 666320,733 | 2212970,782 | 1,154 | ЮЗ 55°1'1'' | 235°1'1'' |
| 52 | 666320,071 | 2212969,837 | 1,018 | ЮЗ 50°44'10'' | 230°44'10'' |
| 53 | 666319,427 | 2212969,048 | 1,173 | ЮЗ 50°0'23'' | 230°0'23'' |
| 54 | 666318,673 | 2212968,149 | 0,992 | ЮЗ 45°48'34'' | 225°48'34'' |
| 55 | 666317,982 | 2212967,438 | 1,194 | ЮЗ 44°59'32'' | 224°59'32'' |
| 56 | 666317,137 | 2212966,594 | 1,009 | ЮЗ 40°55'52'' | 220°55'52'' |
| 57 | 666316,375 | 2212965,933 | 1,171 | ЮЗ 39°58'45'' | 219°58'45'' |
| 58 | 666315,478 | 2212965,181 | 1,017 | ЮЗ 36°1'58'' | 216°1'58'' |
| 59 | 666314,655 | 2212964,582 | 1,169 | ЮЗ 35°2'22'' | 215°2'22'' |
| 60 | 666313,697 | 2212963,911 | 1,027 | ЮЗ 31°5'51'' | 211°5'51'' |
| 61 | 666312,818 | 2212963,38 | 1,152 | ЮЗ 29°59'29'' | 209°59'29'' |
| 62 | 666311,821 | 2212962,805 | 1,059 | ЮЗ 26°12'53'' | 206°12'53'' |
| 63 | 666310,87 | 2212962,337 | 1,119 | ЮЗ 25°0'42'' | 205°0'42'' |
| 64 | 666309,855 | 2212961,863 | 1,062 | ЮЗ 21°17'57'' | 201°17'57'' |
| 65 | 666308,866 | 2212961,478 | 1,129 | ЮЗ 19°58'17'' | 199°58'17'' |
| 66 | 666307,806 | 2212961,092 | 1,043 | ЮЗ 16°21'32'' | 196°21'32'' |
| 67 | 666306,804 | 2212960,798 | 1,141 | ЮЗ 14°59'40'' | 194°59'40'' |
| 68 | 666305,702 | 2212960,503 | 0,354 | ЮЗ 11°28'46'' | 191°28'46'' |
| 69 | 666305,356 | 2212960,433 | 1,486 | ЮЗ 11°30'22'' | 191°30'22'' |
| 70 | 666303,899 | 2212960,136 | 2,163 | ЮЗ 6°33'52'' | 186°33'52'' |
| 71 | 666301,75 | 2212959,889 | 5,583 | СЗ 88°40'34'' | 271°19'26'' |
| 72 | 666301,879 | 2212954,307 | 7,603 | ЮЗ 1°19'22'' | 181°19'22'' |
| 73 | 666294,278 | 2212954,132 | 20,726 | ЮЗ 1°17'38'' | 181°17'38'' |
| 74 | 666273,557 | 2212953,664 | 3,799 | СЗ 88°55'18'' | 271°4'42'' |
| 75 | 666273,629 | 2212949,865 | 6,485 | СЗ 88°29'58'' | 271°30'2'' |
| 76 | 666273,799 | 2212943,383 | 136,342 | СВ 1°28'23'' | 1°28'23'' |
| 77 | 666410,096 | 2212946,888 | 6,665 | ЮВ 88°53'59'' | 91°6'1'' |
| 1 | 666409,968 | 2212953,551 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь: S=5966 кв.м. |
|  |  |  | Площадь общая: S=5966 кв.м. |

Приложение Б

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. Временное примыкание к автодороге

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 671231,176 | 2212669,462 | 0,736 | ЮЗ 8°44'0'' | 188°44'0'' |
| 2 | 671230,45 | 2212669,35 | 1,645 | ЮЗ 4°26'26'' | 184°26'26'' |
| 3 | 671228,81 | 2212669,223 | 1,952 | ЮЗ 4°21'51'' | 184°21'51'' |
| 4 | 671226,864 | 2212669,074 | 1,115 | ЮЗ 4°29'28'' | 184°29'28'' |
| 5 | 671225,752 | 2212668,987 | 1,044 | ЮЗ 4°25'14'' | 184°25'14'' |
| 6 | 671224,711 | 2212668,906 | 0,571 | ЮЗ 4°20'35'' | 184°20'35'' |
| 7 | 671224,141 | 2212668,863 | 1,354 | ЮВ 0°17'24'' | 179°42'36'' |
| 8 | 671222,788 | 2212668,87 | 4,348 | ЮВ 0°7'55'' | 179°52'5'' |
| 9 | 671218,44 | 2212668,88 | 0,595 | ЮВ 0°17'13'' | 179°42'47'' |
| 10 | 671217,845 | 2212668,883 | 3,736 | ЮВ 4°46'37'' | 175°13'23'' |
| 11 | 671214,122 | 2212669,194 | 2,578 | ЮВ 4°45'37'' | 175°14'23'' |
| 12 | 671211,553 | 2212669,408 | 6,311 | ЮВ 9°21'55'' | 170°38'5'' |
| 13 | 671205,325 | 2212670,435 | 6,308 | ЮВ 13°57'29'' | 166°2'31'' |
| 14 | 671199,204 | 2212671,956 | 6,318 | ЮВ 18°33'12'' | 161°26'48'' |
| 15 | 671193,214 | 2212673,967 | 5,616 | ЮЗ 66°33'26'' | 246°33'26'' |
| 16 | 671190,98 | 2212668,814 | 133,25 | СЗ 23°26'54'' | 336°33'6'' |
| 17 | 671313,226 | 2212615,791 | 5,274 | СВ 66°32'46'' | 66°32'46'' |
| 18 | 671315,325 | 2212620,629 | 0,955 | ЮВ 21°25'14'' | 158°34'46'' |
| 19 | 671314,436 | 2212620,978 | 0,952 | ЮВ 21°25'33'' | 158°34'27'' |
| 20 | 671313,55 | 2212621,326 | 1,908 | ЮВ 23°45'17'' | 156°14'43'' |
| 21 | 671311,804 | 2212622,094 | 1,094 | ЮВ 24°59'23'' | 155°0'37'' |
| 22 | 671310,812 | 2212622,556 | 4,889 | ЮВ 27°55'0'' | 152°5'0'' |
| 23 | 671306,491 | 2212624,845 | 2,755 | ЮВ 31°39'20'' | 148°20'40'' |
| 24 | 671304,147 | 2212626,291 | 2,171 | ЮВ 34°3'54'' | 145°56'6'' |
| 25 | 671302,348 | 2212627,507 | 2,358 | ЮВ 37°32'10'' | 142°27'50'' |
| 26 | 671300,478 | 2212628,944 | 2,549 | ЮВ 37°31'8'' | 142°28'52'' |
| 27 | 671298,456 | 2212630,496 | 4,906 | ЮВ 42°19'39'' | 137°40'21'' |
| 28 | 671294,829 | 2212633,8 | 4,905 | ЮВ 47°7'36'' | 132°52'24'' |
| 29 | 671291,492 | 2212637,394 | 4,913 | ЮВ 51°55'45'' | 128°4'15'' |
| 30 | 671288,463 | 2212641,262 | 4,905 | ЮВ 56°43'55'' | 123°16'5'' |
| 31 | 671285,772 | 2212645,363 | 2,231 | ЮВ 56°19'5'' | 123°40'55'' |
| 32 | 671284,535 | 2212647,219 | 4,442 | ЮВ 61°25'16'' | 118°34'44'' |
| 33 | 671282,41 | 2212651,12 | 4,441 | ЮВ 66°30'11'' | 113°29'49'' |
| 34 | 671280,64 | 2212655,193 | 4442 | ЮВ 71°36'2'' | 108°23'58'' |
| 35 | 671279,238 | 2212659,407 | 4,442 | ЮВ 76°41'27'' | 103°18'33'' |
| 36 | 671278,215 | 2212663,73 | 4,442 | ЮВ 81°47'19'' | 98°12'41'' |
| 37 | 671277,58 | 2212668,127 | 4,442 | ЮВ 86°52'14'' | 93°7'46'' |
| 38 | 671277,338 | 2212672,562 | 4,441 | СВ 88°1'55'' | 88°1'55'' |
| 39 | 671277,49 | 2212677 | 4,443 | СВ 82°56'25'' | 82°56'25'' |
| 40 | 671278,036 | 2212681,409 | 4,442 | СВ 77°51'17'' | 77°51'17'' |
| 41 | 671278,971 | 2212685,751 | 4,441 | СВ 72°45'20'' | 72°45'20'' |
| 42 | 671280,288 | 2212689,993 | 2,025 | СВ 70°12'42'' | 70°12'42'' |
| 43 | 671280,973 | 2212691,898 | 207,876 | СВ 70°12'47'' | 70°12'47'' |
| 44 | 671351,343 | 2212887,501 | 6,505 | СВ 72°51'35'' | 72°51'35'' |
| 45 | 671353,26 | 2212893,716 | 6,505 | СВ 78°8'51'' | 78°8'51'' |
| 46 | 671354,596 | 2212900,082 | 6,504 | СВ 83°25'55'' | 83°25'55'' |
| 47 | 671355,34 | 2212906,544 | 6,503 | СВ 88°43'21'' | 88°43'21'' |
| 48 | 671355,485 | 2212913,046 | 6,504 | ЮВ 85°59'35'' | 94°0'25'' |
| 49 | 671355,031 | 2212919,534 | 6,505 | ЮВ 80°42'21'' | 99°17'39'' |
| 50 | 671353,98 | 2212925,953 | 6,504 | ЮВ 75°24'46'' | 104°35'14'' |
| 51 | 671352,342 | 2212932,247 | 101,676 | ЮВ 72°46'18'' | 107°13'42'' |
| 52 | 671322,228 | 2213029,361 | 6,66 | ЮВ 70°3'47'' | 109°56'13'' |
| 53 | 671319,957 | 2213035,622 | 6,66 | ЮВ 64°38'48'' | 115°21'12'' |
| 54 | 671317,105 | 2213041,641 | 6,661 | ЮВ 59°14'14'' | 120°45'46'' |
| 55 | 671313,698 | 2213047,365 | 6,661 | ЮВ 53°49'7'' | 126°10'53'' |
| 56 | 671309,766 | 2213052,742 | 6,66 | ЮВ 48°23'58'' | 131°36'2'' |
| 57 | 671305,344 | 2213057,722 | 6,661 | ЮВ 42°59'28'' | 137°0'32'' |
| 58 | 671300,472 | 2213062,264 | 114,375 | ЮВ 40°16'49'' | 139°43'11'' |
| 59 | 671213,216 | 2213136,21 | 15 | ЮЗ 49°31'0'' | 229°31'0'' |
| 60 | 671203,477 | 2213124,801 | 114,428 | СЗ 40°16'49'' | 319°43'11'' |
| 61 | 671290,774 | 2213050,82 | 5,243 | СЗ 42°59'18'' | 317°0'42'' |
| 62 | 671294,609 | 2213047,245 | 5,243 | СЗ 48°23'49'' | 311°36'11'' |
| 63 | 671298,09 | 2213043,324 | 5,244 | СЗ 53°49'30'' | 306°10'30'' |
| 64 | 671301,186 | 2213039,091 | 5,243 | СЗ 59°13'50'' | 300°46'10'' |
| 65 | 671303,868 | 2213034,586 | 5,243 | СЗ 64°38'59'' | 295°21'1'' |
| 66 | 671306,113 | 2213029,848 | 5,244 | СЗ 70°3'56'' | 289°56'4'' |
| 67 | 671307,901 | 2213024,918 | 101,675 | СЗ 72°46'17'' | 287°13'43'' |
| 68 | 671338,015 | 2212927,805 | 5,12 | СЗ 75°24'49'' | 284°35'11'' |
| 69 | 671339,305 | 2212922,85 | 5,121 | СЗ 80°42'23'' | 279°17'37'' |
| 70 | 671340,132 | 2212917,796 | 5,119 | СЗ 85°59'24'' | 274°0'36'' |
| 71 | 671340,49 | 2212912,689 | 5,121 | ЮЗ 88°43'8'' | 268°43'8'' |
| 72 | 671340,376 | 2212907,569 | 5,119 | ЮЗ 83°25'57'' | 263°25'57'' |
| 73 | 671339,79 | 2212902,484 | 5,12 | ЮЗ 78°8'38'' | 258°8'38'' |
| 74 | 671338,738 | 2212897,473 | 5,12 | ЮЗ 72°51'34'' | 252°51'34'' |
| 75 | 671337,229 | 2212892,58 | 202,98 | ЮЗ 70°12'48'' | 250°12'48'' |
| 76 | 671268,516 | 2212701,584 | 3,689 | ЮЗ 67°45'17'' | 247°45'17'' |
| 77 | 671267,12 | 2212698,17 | 0,601 | ЮЗ 67°44'17'' | 247°44'17'' |
| 78 | 671266,892 | 2212697,614 | 4,292 | ЮЗ 62°50'27'' | 242°50'27'' |
| 79 | 671264,934 | 2212693,795 | 4,29 | ЮЗ 57°54'51'' | 237°54'51'' |
| 80 | 671262,654 | 2212690,16 | 4,29 | ЮЗ 52°59'56'' | 232°59'56'' |
| 81 | 671260,072 | 2212686,734 | 4,29 | ЮЗ 48°4'40'' | 228°4'40'' |
| 82 | 671257,206 | 2212683,542 | 4,291 | ЮЗ 43°10'11'' | 223°10'11'' |
| 83 | 671254,076 | 2212680,606 | 4,29 | ЮЗ 38°14'16'' | 218°14'16'' |
| 84 | 671250,707 | 2212677,951 | 4,291 | ЮЗ 33°19'37'' | 213°19'37'' |
| 85 | 671247,122 | 2212675,594 | 4,291 | ЮЗ 28°25'8'' | 208°25'8'' |
| 86 | 671243,348 | 2212673,551 | 4,29 | ЮЗ 23°29'8'' | 203°29'8'' |
| 87 | 671239,413 | 2212671,842 | 4,291 | ЮЗ 18°34'33'' | 198°34'33'' |
| 88 | 671235,346 | 2212670,475 | 4,291 | ЮЗ 13°39'27'' | 193°39'27'' |
| 1 | 671231,176 | 2212669,462 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь: S=10304 кв.м. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от 18 августа 2021 года № 1035

документация по планировке территории

разработана для размещения линейного объекта

«Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(В ГРАНИЦАХ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Основная часть проекта планировки территории

Графическая часть

Содержание тома ......................................................................................................2

Состав проекта ..........................................................................................................3

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.................4

Приложение А. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта. Постоянное примыкание к

автодороге..................................................................................................................6

Приложение Б. Перечень координат характерных точек границы зоны плани- руемого размещения линейного объекта. Временное примыкание к автодоро- ге……………………………………………………………………………………8

Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 2 | 173.0.1-ППТ-ОЧП | Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта |  |
| 3 | 173.0.1-ППТ-МО-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 4 | 173.0.1-ППТ-МО-ТЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть |  |
| 5 | 173.0.1-ПМТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть |  |
| 6 | 173.0.1-ПМТ-ОЧП-ТЧ | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 7 | 173.0.1-ПМТ-МО | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. |  |

# 1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

Приложение А

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. Постоянное примыкание к автодороге

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 666409,968 | 2212953,551 | 32,656 | ЮВ 13°43'43'' | 166°16'17'' |
| 2 | 666378,245 | 2212961,301 | 2,102 | ЮВ 4°23'21'' | 175°36'39'' |
| 3 | 666376,149 | 2212961,462 | 2,102 | ЮВ 9°27'54'' | 170°32'6'' |
| 4 | 666374,076 | 2212961,807 | 0,641 | ЮВ 12°41'51'' | 167°18'9'' |
| 5 | 666373,45 | 2212961,948 | 0,778 | ЮВ 16°4'27'' | 163°55'33'' |
| 6 | 666372,702 | 2212962,164 | 0,967 | ЮВ 16°2'26'' | 163°57'34'' |
| 7 | 666371,773 | 2212962,431 | 1,126 | ЮВ 19°35'24'' | 160°24'36'' |
| 8 | 666370,712 | 2212962,809 | 0,947 | ЮВ 20°53'11'' | 159°6'49'' |
| 9 | 666369,827 | 2212963146 | 1,159 | ЮВ 24°40'24'' | 155°19'36'' |
| 10 | 666368,774 | 2212963,63 | 0,923 | ЮВ 25°57'53'' | 154°2'7'' |
| 11 | 666367,944 | 2212964,034 | 1,114 | ЮВ 29°41'47'' | 150°18'13'' |
| 12 | 666366,976 | 2212964,586 | 0,986 | ЮВ 30°54'43'' | 149°5'17'' |
| 13 | 666366,13 | 2212965,093 | 1,091 | ЮВ 34°51'3'' | 145°8'57'' |
| 14 | 666365,234 | 2212965,716 | 0,984 | ЮВ 35°54'17'' | 144°5'43'' |
| 15 | 666364,438 | 2212966,293 | 1,12 | ЮВ 39°47'17'' | 140°12'43'' |
| 16 | 666363,577 | 2212967,01 | 0,954 | ЮВ 40°48'58'' | 139°11'2'' |
| 17 | 666362,855 | 2212967,634 | 1,113 | ЮВ 44°54'3'' | 135°5'57'' |
| 18 | 666362,066 | 2212968,419 | 0,983 | ЮВ 45°47'24'' | 134°12'36'' |
| 19 | 666361,381 | 2212969,124 | 1,09 | ЮВ 49°59'5'' | 130°0'55'' |
| 20 | 666360,68 | 2212969,959 | 0,98 | ЮВ 50°44'24'' | 129°15'36'' |
| 21 | 666360,06 | 2212970,718 | 1,137 | ЮВ 55°4'0'' | 124°56'0'' |
| 22 | 666359,409 | 2212971,65 | 0,948 | ЮВ 55°42'36'' | 124°17'24'' |
| 23 | 666358,875 | 2212972,433 | 1,137 | ЮВ 60°4'44'' | 119°55'16'' |
| 24 | 666358,308 | 2212973,419 | 0,941 | ЮВ 60°41'32'' | 119°18'28'' |
| 25 | 666357,847 | 2212974,239 | 1,155 | ЮВ 65°9'35'' | 114°50'25'' |
| 26 | 666357,362 | 2212975,287 | 0,931 | ЮВ 65°38'39'' | 114°21'21'' |
| 27 | 666356,978 | 2212976,135 | 1,164 | ЮВ 70°13'11'' | 109°46'49'' |
| 28 | 666356,584 | 2212977,23 | 0,915 | ЮВ 70°35'32'' | 109°24'28'' |
| 29 | 666356,28 | 2212978,093 | 1,298 | ЮВ 75°18'42'' | 104°41'18'' |
| 30 | 666355,951 | 2212979,348 | 0,779 | ЮВ 75°31'58'' | 104°28'2'' |
| 31 | 666355,756 | 2212980,102 | 1,483 | ЮВ 80°21'25'' | 99°38'35'' |
| 32 | 666355,508 | 2212981,565 | 0,598 | ЮВ 80°31'38'' | 99°28'22'' |
| 33 | 666355,41 | 2212982,155 | 2,085 | ЮВ 85°25'9'' | 94°34'51'' |
| 34 | 666355,243 | 2212984,233 | 31,367 | ЮВ 86°47'20'' | 93°12'40'' |
| 35 | 666353,486 | 2213015,551 | 75,386 | ЮВ 86°47'19'' | 93°12'41'' |
| 36 | 666349,263 | 2213090,819 | 29,971 | ЮЗ 3°12'43'' | 183°12'43'' |
| 37 | 666319,34 | 2213089,14 | 73,914 | СЗ 86°49'10'' | 273°10'50'' |
| 38 | 666323,44 | 2213015,34 | 31,384 | СЗ 86°49'8'' | 273°10'52'' |
| 39 | 666325,182 | 2212984,005 | 2185 | ЮЗ 85°1'26'' | 265°1'26'' |
| 40 | 666324,992 | 2212981,828 | 0,795 | ЮЗ 80°8'52'' | 260°8'52'' |
| 41 | 666324,856 | 2212981,045 | 1,385 | ЮЗ 80°1'19'' | 260°1'19'' |

| 42 | 666324,616 | 2212979,681 | 0,918 | ЮЗ 75°16'12'' | 255°16'12'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 666324,383 | 2212978,793 | 1,273 | ЮЗ 75°0'6'' | 255°0'6'' |
| 44 | 666324,054 | 2212977,563 | 0,933 | ЮЗ 70°22'3'' | 250°22'3'' |
| 45 | 666323,74 | 2212976,684 | 1,245 | ЮЗ 70°0'55'' | 250°0'55'' |
| 46 | 666323,314 | 2212975,514 | 1,007 | ЮЗ 65°26'50'' | 245°26'50'' |
| 47 | 666322,896 | 2212974,598 | 1,179 | ЮЗ 65°1'14'' | 245°1'14'' |
| 48 | 666322,398 | 2212973,529 | 1,006 | ЮЗ 60°33'38'' | 240°33'38'' |
| 49 | 666321,904 | 2212972,653 | 1,179 | ЮЗ 60°0'5'' | 240°0'5'' |
| 50 | 666321,314 | 2212971,632 | 1,029 | ЮЗ 55°38'0'' | 235°38'0'' |
| 51 | 666320,733 | 2212970,782 | 1,154 | ЮЗ 55°1'1'' | 235°1'1'' |
| 52 | 666320,071 | 2212969,837 | 1,018 | ЮЗ 50°44'10'' | 230°44'10'' |
| 53 | 666319,427 | 2212969,048 | 1,173 | ЮЗ 50°0'23'' | 230°0'23'' |
| 54 | 666318,673 | 2212968,149 | 0,992 | ЮЗ 45°48'34'' | 225°48'34'' |
| 55 | 666317,982 | 2212967,438 | 1,194 | ЮЗ 44°59'32'' | 224°59'32'' |
| 56 | 666317,137 | 2212966,594 | 1,009 | ЮЗ 40°55'52'' | 220°55'52'' |
| 57 | 666316,375 | 2212965,933 | 1,171 | ЮЗ 39°58'45'' | 219°58'45'' |
| 58 | 666315,478 | 2212965,181 | 1,017 | ЮЗ 36°1'58'' | 216°1'58'' |
| 59 | 666314,655 | 2212964,582 | 1,169 | ЮЗ 35°2'22'' | 215°2'22'' |
| 60 | 666313,697 | 2212963,911 | 1,027 | ЮЗ 31°5'51'' | 211°5'51'' |
| 61 | 666312,818 | 2212963,38 | 1,152 | ЮЗ 29°59'29'' | 209°59'29'' |
| 62 | 666311,821 | 2212962,805 | 1,059 | ЮЗ 26°12'53'' | 206°12'53'' |
| 63 | 666310,87 | 2212962,337 | 1,119 | ЮЗ 25°0'42'' | 205°0'42'' |
| 64 | 666309,855 | 2212961,863 | 1,062 | ЮЗ 21°17'57'' | 201°17'57'' |
| 65 | 666308,866 | 2212961,478 | 1,129 | ЮЗ 19°58'17'' | 199°58'17'' |
| 66 | 666307,806 | 2212961,092 | 1,043 | ЮЗ 16°21'32'' | 196°21'32'' |
| 67 | 666306,804 | 2212960,798 | 1,141 | ЮЗ 14°59'40'' | 194°59'40'' |
| 68 | 666305,702 | 2212960,503 | 0,354 | ЮЗ 11°28'46'' | 191°28'46'' |
| 69 | 666305,356 | 2212960,433 | 1,486 | ЮЗ 11°30'22'' | 191°30'22'' |
| 70 | 666303,899 | 2212960,136 | 2,163 | ЮЗ 6°33'52'' | 186°33'52'' |
| 71 | 666301,75 | 2212959,889 | 5,583 | СЗ 88°40'34'' | 271°19'26'' |
| 72 | 666301,879 | 2212954,307 | 7,603 | ЮЗ 1°19'22'' | 181°19'22'' |
| 73 | 666294,278 | 2212954,132 | 20,726 | ЮЗ 1°17'38'' | 181°17'38'' |
| 74 | 666273,557 | 2212953,664 | 3,799 | СЗ 88°55'18'' | 271°4'42'' |
| 75 | 666273,629 | 2212949,865 | 6,485 | СЗ 88°29'58'' | 271°30'2'' |
| 76 | 666273,799 | 2212943,383 | 136,342 | СВ 1°28'23'' | 1°28'23'' |
| 77 | 666410,096 | 2212946,888 | 6,665 | ЮВ 88°53'59'' | 91°6'1'' |
| 1 | 666409,968 | 2212953,551 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь: S=5966 кв.м. |
|  |  |  | Площадь общая: S=5966 кв.м. |

Приложение Б

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. Временное примыкание к автодороге

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 671231,176 | 2212669,462 | 0,736 | ЮЗ 8°44'0'' | 188°44'0'' |
| 2 | 671230,45 | 2212669,35 | 1,645 | ЮЗ 4°26'26'' | 184°26'26'' |
| 3 | 671228,81 | 2212669,223 | 1,952 | ЮЗ 4°21'51'' | 184°21'51'' |
| 4 | 671226,864 | 2212669,074 | 1,115 | ЮЗ 4°29'28'' | 184°29'28'' |
| 5 | 671225,752 | 2212668,987 | 1,044 | ЮЗ 4°25'14'' | 184°25'14'' |
| 6 | 671224,711 | 2212668,906 | 0,571 | ЮЗ 4°20'35'' | 184°20'35'' |
| 7 | 671224,141 | 2212668,863 | 1,354 | ЮВ 0°17'24'' | 179°42'36'' |
| 8 | 671222,788 | 2212668,87 | 4,348 | ЮВ 0°7'55'' | 179°52'5'' |
| 9 | 671218,44 | 2212668,88 | 0,595 | ЮВ 0°17'13'' | 179°42'47'' |
| 10 | 671217,845 | 2212668,883 | 3,736 | ЮВ 4°46'37'' | 175°13'23'' |
| 11 | 671214,122 | 2212669,194 | 2,578 | ЮВ 4°45'37'' | 175°14'23'' |
| 12 | 671211,553 | 2212669,408 | 6,311 | ЮВ 9°21'55'' | 170°38'5'' |
| 13 | 671205,325 | 2212670,435 | 6,308 | ЮВ 13°57'29'' | 166°2'31'' |
| 14 | 671199,204 | 2212671,956 | 6,318 | ЮВ 18°33'12'' | 161°26'48'' |
| 15 | 671193,214 | 2212673,967 | 5,616 | ЮЗ 66°33'26'' | 246°33'26'' |
| 16 | 671190,98 | 2212668,814 | 133,25 | СЗ 23°26'54'' | 336°33'6'' |
| 17 | 671313,226 | 2212615,791 | 5,274 | СВ 66°32'46'' | 66°32'46'' |
| 18 | 671315,325 | 2212620,629 | 0,955 | ЮВ 21°25'14'' | 158°34'46'' |
| 19 | 671314,436 | 2212620,978 | 0,952 | ЮВ 21°25'33'' | 158°34'27'' |
| 20 | 671313,55 | 2212621,326 | 1,908 | ЮВ 23°45'17'' | 156°14'43'' |
| 21 | 671311,804 | 2212622,094 | 1,094 | ЮВ 24°59'23'' | 155°0'37'' |
| 22 | 671310,812 | 2212622,556 | 4,889 | ЮВ 27°55'0'' | 152°5'0'' |
| 23 | 671306,491 | 2212624,845 | 2,755 | ЮВ 31°39'20'' | 148°20'40'' |
| 24 | 671304,147 | 2212626,291 | 2,171 | ЮВ 34°3'54'' | 145°56'6'' |
| 25 | 671302,348 | 2212627,507 | 2,358 | ЮВ 37°32'10'' | 142°27'50'' |
| 26 | 671300,478 | 2212628,944 | 2,549 | ЮВ 37°31'8'' | 142°28'52'' |
| 27 | 671298,456 | 2212630,496 | 4,906 | ЮВ 42°19'39'' | 137°40'21'' |
| 28 | 671294,829 | 2212633,8 | 4,905 | ЮВ 47°7'36'' | 132°52'24'' |
| 29 | 671291,492 | 2212637,394 | 4,913 | ЮВ 51°55'45'' | 128°4'15'' |
| 30 | 671288,463 | 2212641,262 | 4,905 | ЮВ 56°43'55'' | 123°16'5'' |
| 31 | 671285,772 | 2212645,363 | 2,231 | ЮВ 56°19'5'' | 123°40'55'' |
| 32 | 671284,535 | 2212647,219 | 4,442 | ЮВ 61°25'16'' | 118°34'44'' |
| 33 | 671282,41 | 2212651,12 | 4,441 | ЮВ 66°30'11'' | 113°29'49'' |
| 34 | 671280,64 | 2212655,193 | 4442 | ЮВ 71°36'2'' | 108°23'58'' |
| 35 | 671279,238 | 2212659,407 | 4,442 | ЮВ 76°41'27'' | 103°18'33'' |
| 36 | 671278,215 | 2212663,73 | 4,442 | ЮВ 81°47'19'' | 98°12'41'' |
| 37 | 671277,58 | 2212668,127 | 4,442 | ЮВ 86°52'14'' | 93°7'46'' |
| 38 | 671277,338 | 2212672,562 | 4,441 | СВ 88°1'55'' | 88°1'55'' |
| 39 | 671277,49 | 2212677 | 4,443 | СВ 82°56'25'' | 82°56'25'' |
| 40 | 671278,036 | 2212681,409 | 4,442 | СВ 77°51'17'' | 77°51'17'' |
| 41 | 671278,971 | 2212685,751 | 4,441 | СВ 72°45'20'' | 72°45'20'' |
| 42 | 671280,288 | 2212689,993 | 2,025 | СВ 70°12'42'' | 70°12'42'' |
| 43 | 671280,973 | 2212691,898 | 207,876 | СВ 70°12'47'' | 70°12'47'' |
| 44 | 671351,343 | 2212887,501 | 6,505 | СВ 72°51'35'' | 72°51'35'' |
| 45 | 671353,26 | 2212893,716 | 6,505 | СВ 78°8'51'' | 78°8'51'' |
| 46 | 671354,596 | 2212900,082 | 6,504 | СВ 83°25'55'' | 83°25'55'' |
| 47 | 671355,34 | 2212906,544 | 6,503 | СВ 88°43'21'' | 88°43'21'' |
| 48 | 671355,485 | 2212913,046 | 6,504 | ЮВ 85°59'35'' | 94°0'25'' |
| 49 | 671355,031 | 2212919,534 | 6,505 | ЮВ 80°42'21'' | 99°17'39'' |
| 50 | 671353,98 | 2212925,953 | 6,504 | ЮВ 75°24'46'' | 104°35'14'' |
| 51 | 671352,342 | 2212932,247 | 101,676 | ЮВ 72°46'18'' | 107°13'42'' |
| 52 | 671322,228 | 2213029,361 | 6,66 | ЮВ 70°3'47'' | 109°56'13'' |
| 53 | 671319,957 | 2213035,622 | 6,66 | ЮВ 64°38'48'' | 115°21'12'' |
| 54 | 671317,105 | 2213041,641 | 6,661 | ЮВ 59°14'14'' | 120°45'46'' |
| 55 | 671313,698 | 2213047,365 | 6,661 | ЮВ 53°49'7'' | 126°10'53'' |
| 56 | 671309,766 | 2213052,742 | 6,66 | ЮВ 48°23'58'' | 131°36'2'' |
| 57 | 671305,344 | 2213057,722 | 6,661 | ЮВ 42°59'28'' | 137°0'32'' |
| 58 | 671300,472 | 2213062,264 | 114,375 | ЮВ 40°16'49'' | 139°43'11'' |
| 59 | 671213,216 | 2213136,21 | 15 | ЮЗ 49°31'0'' | 229°31'0'' |
| 60 | 671203,477 | 2213124,801 | 114,428 | СЗ 40°16'49'' | 319°43'11'' |
| 61 | 671290,774 | 2213050,82 | 5,243 | СЗ 42°59'18'' | 317°0'42'' |
| 62 | 671294,609 | 2213047,245 | 5,243 | СЗ 48°23'49'' | 311°36'11'' |
| 63 | 671298,09 | 2213043,324 | 5,244 | СЗ 53°49'30'' | 306°10'30'' |
| 64 | 671301,186 | 2213039,091 | 5,243 | СЗ 59°13'50'' | 300°46'10'' |
| 65 | 671303,868 | 2213034,586 | 5,243 | СЗ 64°38'59'' | 295°21'1'' |
| 66 | 671306,113 | 2213029,848 | 5,244 | СЗ 70°3'56'' | 289°56'4'' |
| 67 | 671307,901 | 2213024,918 | 101,675 | СЗ 72°46'17'' | 287°13'43'' |
| 68 | 671338,015 | 2212927,805 | 5,12 | СЗ 75°24'49'' | 284°35'11'' |
| 69 | 671339,305 | 2212922,85 | 5,121 | СЗ 80°42'23'' | 279°17'37'' |
| 70 | 671340,132 | 2212917,796 | 5,119 | СЗ 85°59'24'' | 274°0'36'' |
| 71 | 671340,49 | 2212912,689 | 5,121 | ЮЗ 88°43'8'' | 268°43'8'' |
| 72 | 671340,376 | 2212907,569 | 5,119 | ЮЗ 83°25'57'' | 263°25'57'' |
| 73 | 671339,79 | 2212902,484 | 5,12 | ЮЗ 78°8'38'' | 258°8'38'' |
| 74 | 671338,738 | 2212897,473 | 5,12 | ЮЗ 72°51'34'' | 252°51'34'' |
| 75 | 671337,229 | 2212892,58 | 202,98 | ЮЗ 70°12'48'' | 250°12'48'' |
| 76 | 671268,516 | 2212701,584 | 3,689 | ЮЗ 67°45'17'' | 247°45'17'' |
| 77 | 671267,12 | 2212698,17 | 0,601 | ЮЗ 67°44'17'' | 247°44'17'' |
| 78 | 671266,892 | 2212697,614 | 4,292 | ЮЗ 62°50'27'' | 242°50'27'' |
| 79 | 671264,934 | 2212693,795 | 4,29 | ЮЗ 57°54'51'' | 237°54'51'' |
| 80 | 671262,654 | 2212690,16 | 4,29 | ЮЗ 52°59'56'' | 232°59'56'' |
| 81 | 671260,072 | 2212686,734 | 4,29 | ЮЗ 48°4'40'' | 228°4'40'' |
| 82 | 671257,206 | 2212683,542 | 4,291 | ЮЗ 43°10'11'' | 223°10'11'' |
| 83 | 671254,076 | 2212680,606 | 4,29 | ЮЗ 38°14'16'' | 218°14'16'' |
| 84 | 671250,707 | 2212677,951 | 4,291 | ЮЗ 33°19'37'' | 213°19'37'' |
| 85 | 671247,122 | 2212675,594 | 4,291 | ЮЗ 28°25'8'' | 208°25'8'' |
| 86 | 671243,348 | 2212673,551 | 4,29 | ЮЗ 23°29'8'' | 203°29'8'' |
| 87 | 671239,413 | 2212671,842 | 4,291 | ЮЗ 18°34'33'' | 198°34'33'' |
| 88 | 671235,346 | 2212670,475 | 4,291 | ЮЗ 13°39'27'' | 193°39'27'' |
| 1 | 671231,176 | 2212669,462 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь: S=10304 кв.м. |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от  18 августа 2021 года № 1035

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ОЛЬХОВСКАЯ ВЭС. ПРИМЫКАНИЯ К АВТОДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(В ГРАНИЦАХ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

173.0.1-ПМТ-ОЧП-ГЧ

ТОМ V1

Состав проекта	3

Введение.	5

1. Межевание территории.	8

1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.                                                   10

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	13

1.3 Территории межевания для линейных объектов подлежащие демонтажу.	13

1.4 Характеристика лесного участка, на котором предполагается размещение линейного объекта……………………………………………………………      13

1.5 Каталоги координат образуемых земельных участков, частей земельных участков.	17

1.6 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон…… …………………………………………………22

Таблица 1. - Перечень земельных участков, образуемых в целях размещения линейного объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» в границах Котовского муниципального района ………… 30

# Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта |  |
| 2 | 173.0.1-ППТ-ОЧП | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 3 | 173.0.1-ППТ- МО-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| 4 | 173.0.1-ППТ- МО-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 5 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ТЧ | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 6 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта межевания территории. Чертеж межевания территории. |  |
| 7 | 173.0.1-ППТ-МО | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Чертеж межевания территории. |  |

# Введение

Проект межевания территории разработан в составе документации по планировки территории для размещения линейного объекта в рамках договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» и ООО «ЕРСМ Сибири» по проекту: «Котовская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» состоит из проекта планировки территории и проекта межевания территории, разработанных в границах Котовского муниципального района Волгоградской области.

«Котовская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» не относится к объектам федерального, регионального или местного значения и является инвестиционным проектом.

Основными задачами проекта межевания территории линейного объекта, с учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются:

- определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания территории.

При разработке проекта межевания линейного объекта использованы следующие нормативные документы:

- Генеральный план Лапшинского сельского поселения Котовского района;

- Земельный кодекс Российской федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 № 46825);

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 г. № 46858);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае (утверждены Постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и поселениях Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Сведения из Единого государственного реестра недвижимости;

- Сведения из Единого государственного лесного реестра.

# 1. Межевание территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях уста-новления границ, предназначенных для размещения линейного объекта по проекту: «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования», располагаемого в границах Котовского муниципального района, с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на рассматриваемой территории, определения площади земельного участка. Основными задачами проекта межевания территории линейного объекта, с учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются:

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания территории.

Под рациональной планировкой территории понимается:

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяющее одни земельные участка в интересах других, или для использования в общественных целях;

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него;

- защита территории, зарезервированных для общественных и государственных нужд, посредством определения границ соответствующих земельных участков.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс РФ. Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются:

- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

# 1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Согласно ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевании территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположения границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» составляет 1,6269 га, в том числе:

-на период строительства объекта и дальнейшей эксплуатации линейного объекта – 0,5074 га;

-на период строительства объекта линейного объекта – 1,1195 га.

Существующее межевание территории выполнено в соответствии с кадастровыми планами территории, выданными филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области:

| 1 | Кадастровый план территории 34:14:070002 | №КУВИ-002/2020-12861731 от 13.08.2020 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый план территории 34:14:000000 | №КУВИ-002/2020-19133584 от 07.09.2020 |

«Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» располагается территории Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района на Землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, Земли сельскохозяйственного назначения, неразграниченных землях и землях лесного фонда - Котовского лесничества Волгоградской области. По сведениям государственного лесного реестра и лесохозяйственного регламента Котовского лесничества Волгоградской области: Участок для размещения «постоянное примыкание к автодороге» располагается в квартале 51 (части выделов 8 и 47) Котовского участкового лесничества Волгоградской области отнесены к категории защитных лесов "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов)".

Участок для размещения «временное примыкание к автодороге» располагается в квартале 51 (части выделов 8 и 19) Котовского участкового лесничества Волгоградской области отнесены к категории защитных лесов "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов)". Земельные участки для строительства и эксплуатации «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» образуются из земель, находящихся в государственной собственности, собственности Российской Федерации. Доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам осуществляется за счет земель общего пользования из земель сельскохозяйственного назначения Лапшинского сельского поселения Котовского района Волгоградской области.

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта на территории Котовского муниципального района Волгоградской области, в графических материалах определены в СК кадастрового округа.

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территории, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют и их отображение на чертеже межевания не требуется.

# 1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

В проекте межевания территории присутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

1.3. Территории межевания для линейных объектов, подлежащие демонтажу.

В проекте межевания территории не предусмотрено размещение линейных объектов, подлежащих демонтажу.

1.4 Характеристика лесного участка, на котором предполагается размещение линейного объекта Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий не планируется.

Лесной участок для «примыкания к автомобильной дороге» расположен на территории Котовского участкового лесничества в квартале 51 части выделов 8 и 47 Котовского участкового лесничества. Площадь участка – согласно выписке из государственного лесного реестра 0,2 га, по результатам кадастровых работ площадь уточняется до 0,1863 га (в пределах допустимой нормы - не более 10%).Количественные и качественные характеристики испрашиваемого лесного участка, подготовленные по данным ГЛР (Государственного лесного реестра), представлены в таблице 1.

Особо защитные участки лесов отсутствуют.

Таблица 1

Количественные и качественные характеристики испрашиваемого лесного участка

| Участковое лесничество | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела (участка), га | Состав насаждения | Кл. возраста | Бонитет | Полнота | Общий запас древеси- ны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котовское | 5 1 | ч.8 | 0,0500 | охранные полосы | - | - | - | - |
|  |  | ч. 47 | 0,1500 | 5Вм2Яб3Вм+Кло | 4 | 3 | 0,5 | 4,5 куб.м |
| Итого |  |  | 0,2000 | - | - | - | - | - |

Испрашиваемый лесной участок по площади на 75% представлен лесными покрытыми лесом землями. 35 % площади лесного участка составляют нелесные земли. Средние таксационные показатели: средний возраст – 57 лет; средний класс бонитета – 3; средняя полнота – 0,5. По данным государственного лесного реестра квартал 51 (части выделов 8 и 47) Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области гражданам и юридическим лицам в пользование не предоставлен. Лесной участок с восточной стороны граничит с землями сельхозназначения, с кадастровым номером 34:14:070002:453, с западной стороны примыкает к зе-мельному участку, государственная собственность на который не разграничена. Для дальнейшего оформления права пользования лесными участками для строительства и эксплуатации линейных объектов (размещения объектов посто-янного примыкания к автомобильной дороге «18А-1 «Калиниск-Жирновск-Котово-Камышин» с целью реализации проекта по строительству «Ольховская ВЭС», в рамках программы развития Единой энергетической системы России на2019 – 2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.02.2019 №17, проведены работы по изменению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковой зоне на территории Котовского лесничества (Приказ Рослесхоза №15 от 22.01.2021). Формируемый участок 0,1863 га отнесен к категории защитных лесов "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов)".

Площадь исключенного лесного участка, скомпенсирована за счет включения в границы земель, на которых расположены леса в лесопарковой зоне, лесного участка площадью 0,2 га, расположенного в Котовском участковом лесничестве Волгоградской области в квартале 116 часть выдела 1. Таксационные характеристики лесного участка, проектируемого для перевода из категории ценных лесов – противоэрозионные леса в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, приведены в таблице № 2.

Таблица 2

Количественные и качественные характеристики лесного участка,

включаемого в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах

| Наименова- ние лес-ва, уч. Лес-ва | Номер квар- тала | Номер выде- ла | Площадь выдела (участка), га | Состав насажде- ний | Класс воз- раста | Бонитет | Полнота | Общий запас древе- сины на га, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котовское, Котовское | 116 | ч. 1 | 0,2000 | 10Дбн+Ос | 4 | 4 | 0,5 | 18 |
| Всего | 0,2000 |  | 18 |

Исходя из количественных, качественных и иных характеристик следует, что включаемый в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, лесной участок обладает необходимыми качествами для использования его в рекреационных целях. Лесные насаждения компенсационного лесного участка имеют средний состав 10Дбн+Ос. Средний возраст произрастающих на лесном участке насаждений – 74 лет; средний класс бонитета лесного участка – 4; средняя полнота – 0,5. Из анализа средних таксационных показателей следует, что земельный участок, включенный в границы земель, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах, лесной участок Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области соответствует рекреационному назначению лесов, расположенных в лесопарковых зонах.

Лесной участок квартала 116 (часть выдела 1) Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области в полной мере компенсирует уменьшение площади земель, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах Волгоградской области. Данная компенсация повысит уровень рекреационной емкости лесов и не повлечет за собой нарушения целостности и компактности лесных массивов, отнесенных к землям, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах на территории Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области. Участок для размещения «временного примыкания» располагается в квартале 51 части выделов 8 и 19 Котовского участкового лесничества Волгоградской области отнесен к категории защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов), площадь участка – 0,1181 га. Количественные и качественные характеристики участка распложенного в квартале 51, часть выдела 19, часть выдела 8, площадью 0,1181 га, представлены в таблице 1а. Лесной участок с восточной стороны граничит с землями сельхозназначения, с кадастровым номером 34:14:070002:640, с западной стороны примыкает к автодороге 18А-1, с кадастровым номером 34:14:000000:140 (ЕЗП 34:070002:438).

Лесной участок квартала 116 (часть выдела 1) Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области в полной мере компенсирует уменьшение площади земель, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах Волгоградской области. Данная компенсация повысит уровень рекреационной емкости лесов и не повлечет за собой нарушения целостности и компактности лесных массивов, отнесенных к землям, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах на территории Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области. Квартал 51 часть выдела 19 предоставлен прочими землями, часть выдела 8 представлена не лесным участков (охранная полоса).Количественные и качественные характеристики испрашиваемого лесного участка, подготовленные по данным ГЛР (Государственного лесного реестра), представлены в таблице 1а.

Особо защитные участки лесов отсутствуют.

Таблица 1а

Количественные и качественные характеристики

испрашиваемого лесного участка

| Участковое лесничество | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела (участка), га | Состав насаждения | Кл. возраста | Бонитет | Полнота | Общий запас древеси- ны, на га м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котовское | 5 1 | ч.8 | 0,0451 | охранные полосы | - | - | - | - |
|  |  | ч. 19 | 0,073 | прочие земли | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,1181 | - | - | - | - | - |

Испрашиваемый лесной участок по площади на 100% предоставлен нелесными землями. По данным государственного лесного реестра квартал 51 (части выделов 8 и 19) Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области гражданам и юридическим лицам в пользование не предоставлен. Для дальнейшего оформления права пользования лесными участками для строительства и эксплуатации линейных объектов проведены работы по изменению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковой зоне на территории Котовского лесничества (Приказ Рослесхоза №552 от 02.07.2021).Площадь исключаемого лесного участка, компенсируется за счет включения в границы земель, на которых расположены леса в лесопарковой зоне, лесного участка площадью 0,1181 га, расположенного в Котовском участковом лесничестве Волгоградской области в квартале 116 часть выдела 1. Таксационные характеристики лесного участка, проектируемого для перевода из категории ценных лесов – противоэрозионные леса в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, приведены в таблице № 2а. Лесные насаждения компенсационного лесного участка имеют средний состав 10Дбн+Ос. Средний возраст произрастающих на лесном участке насаждений – 74 лет; средний класс бонитета лесного участка – 4; средняя полнота – 0,5.

Из анализа средних таксационных показателей следует, что проектируемый к включению в границы земель, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах, лесной участок Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области соответствует рекреационному назначению лесов, расположенных в лесопарковых зонах. На лесном участке преобладают древостои горизонтальной сомкнутости. Лесные насаждения находятся в хорошем санитарном состоянии.

Таблица 2а

Количественные и качественные характеристики лесного участка,

включаемого в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах

| Наименова- ние лес-ва, уч. Лес-ва | Номер квар- тала | Номер выде- ла | Площадь выдела (участка), га | Состав насажде- ний | Класс воз- раста | Бонитет | Полнота | Общий запас древе- сины на га, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котовское, | 116 | ч. 1 | 0,1181 | 10Дбн+Ос | 8 | 4 | 0,5 | 11 |
| Всего | 0,1181 |  | 11 |

Данная компенсация повысит уровень рекреационной емкости лесов и не повлечет за собой нарушения целостности и компактности лесных массивов, отнесенных к землям, на которых расположены леса, расположенные лесопарковых зонах на территории Котовского участкового лесничества Котовского лесничества Волгоградской области. Участок характеризуется хорошей проходимостью, передвижение удобно во всех направлениях. На участке отсутствуют источники загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, сохраняются полностью условия их естественной очистки. Проектируемый лесной участок может быть использован для отдыха без проведения мероприятий по благоустройству территории или, при необходимости, с незначительным объемом их проведения.

Лесной участок с восточной стороны граничит с землями сельхозяйственного назначения, с кадастровым номером 34:14:070002:640, с западной стороны - примыкает к неразграниченным землям (в Таблице - Перечень земельных участков, образуемых в целях размещения линейного объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» в границах Котовского муниципального района участок 34:14:070002:ЗУ4), примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 34:14:000000:140 (ЕЗП 34:070002:438), на котором расположена автомобильная дорога 18А-1 «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово - Камышин» IV категория.1.5 Каталоги координат образуемых земельных (лесных) участков, частей земельных (лесных) участков на период строительства и дальнейшей эксплуатации линейного объекта:

Для лесного участка на «постоянное примыкание к автодороге»:

Таблица 3

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :ЗУ1 на период строительства и дальнейшей эксплуатации линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 666353,486 | 2213015,551 | 31,367 | СЗ 86°47'20'' | 273°12'40'' |
| н2 | 666355,243 | 2212984,233 | 2,085 | СЗ 85°25'9'' | 274°34'51'' |
| н3 | 666355,41 | 2212982,155 | 0,598 | СЗ 80°31'38'' | 279°28'22'' |
| н4 | 666355508 | 2212981,565 | 1,483 | СЗ 80°21'25'' | 279°38'35'' |
| н5 | 666355,757 | 2212980,102 | 0,779 | СЗ 75°31'58'' | 284°28'2'' |
| н6 | 666355,951 | 2212979,348 | 1,298 | СЗ 75°18'42'' | 284°41'18'' |
| н7 | 666356,28 | 2212978,093 | 0,915 | СЗ 70°35'32'' | 289°24'28'' |
| н8 | 666356,584 | 2212977,23 | 1,164 | СЗ 70°13'11'' | 289°46'49'' |
| н9 | 666356,978 | 2212976,135 | 0,931 | СЗ 65°38'39'' | 294°21'21'' |
| н10 | 666357,362 | 2212975,287 | 1,155 | СЗ 65°9'35'' | 294°50'25'' |
| н11 | 666357,847 | 2212974,239 | 0,941 | СЗ 60°41'32'' | 299°18'28'' |
| н12 | 666358,308 | 2212973,419 | 1,137 | СЗ 60°4'44'' | 299°55'16'' |
| н13 | 666358,874 | 2212972,433 | 0,948 | СЗ 55°42'37'' | 304°17'23'' |
| н14 | 666359,409 | 2212971,65 | 1,137 | СЗ 55°3'59'' | 304°56'1'' |
| н15 | 666360,06 | 2212970,718 | 0,98 | СЗ 50°44'24'' | 309°15'36'' |
| н16 | 666360,68 | 2212969,959 | 1,09 | СЗ 49°59'5'' | 310°0'55'' |
| н17 | 666361,381 | 2212969,124 | 0,983 | СЗ 45°47'24'' | 314°12'36'' |
| н18 | 666362,066 | 2212968,419 | 1,113 | СЗ 44°54'3'' | 315°5'57'' |
| н19 | 666362,855 | 2212967,634 | 0,954 | СЗ 40°48'58'' | 319°11'2'' |
| н20 | 666363,577 | 2212967,01 | 1,12 | СЗ 39°47'17'' | 320°12'43'' |
| н21 | 666364,438 | 2212966,293 | 0,984 | СЗ 35°54'17'' | 324°5'43'' |
| н22 | 666365,234 | 2212965,716 | 1,091 | СЗ 34°51'3'' | 325°8'57'' |
| н23 | 666366,13 | 2212965,093 | 0,986 | СЗ 30°54'44'' | 329°5'16'' |
| н24 | 666366,976 | 2212964,586 | 1,114 | СЗ 29°41'47'' | 330°18'13'' |
| н25 | 666367,944 | 2212964,034 | 0,923 | СЗ 25°57'53'' | 334°2'7'' |
| н26 | 666368,774 | 2212963,63 | 1,159 | СЗ 24°40'24'' | 335°19'36'' |
| н27 | 666369,827 | 2212963,146 | 0,947 | СЗ 20°53'11'' | 339°6'49'' |
| н28 | 666370,712 | 2212962,809 | 1,126 | СЗ 19°35'24'' | 340°24'36'' |
| н29 | 666371,773 | 2212962,431 | 0,967 | СЗ 16°2'26'' | 343°57'34'' |
| н30 | 666372,702 | 2212962,164 | 0,778 | СЗ 16°4'27'' | 343°55'33'' |
| н31 | 666373,45 | 2212961,948 | 68,067 | ЮЗ 1°17'6'' | 181°17'6'' |
| н32 | 666305,401 | 2212960,422 | 0,046 | ЮВ 13°17'53'' | 166°42'7'' |
| н33 | 666305,356 | 2212960,433 | 0,354 | СВ 11°28'45'' | 11°28'45'' |
| н34 | 666305,702 | 2212960,503 | 1,141 | СВ 14°59'40'' | 14°59'40'' |
| н35 | 666306,804 | 2212960,798 | 1,043 | СВ 16°21'33'' | 16°21'33'' |
| н36 | 666307,806 | 2212961,092 | 1,129 | СВ 19°58'17'' | 19°58'17'' |
| н37 | 666308,866 | 2212961,478 | 1,062 | СВ 21°17'56'' | 21°17'56'' |
| н38 | 666309,856 | 2212961,863 | 1,119 | СВ 25°0'43'' | 25°0'43'' |
| н39 | 666310,87 | 2212962,337 | 1,059 | СВ 26°12'53'' | 26°12'53'' |
| н40 | 666311,82 | 2212962,805 | 1,152 | СВ 29°59'28'' | 29°59'28'' |
| н41 | 666312,818 | 2212963,38 | 1,027 | СВ 31°5'51'' | 31°5'51'' |
| н42 | 666313,698 | 2212963,911 | 1,169 | СВ 35°2'22'' | 35°2'22'' |
| н43 | 666314,655 | 2212964,582 | 1,017 | СВ 36°1'58'' | 36°1'58'' |
| н44 | 666315,478 | 2212965,181 | 1,171 | СВ 39°58'45'' | 39°58'45'' |
| н45 | 666316,375 | 2212965,933 | 1,009 | СВ 40°55'53'' | 40°55'53'' |
| н46 | 666317,137 | 2212966,594 | 1,194 | СВ 44°59'32'' | 44°59'32'' |
| н47 | 666317,982 | 2212967,438 | 0,992 | СВ 45°48'33'' | 45°48'33'' |
| н48 | 666318,673 | 2212968,149 | 1,173 | СВ 50°0'23'' | 50°0'23'' |
| н49 | 666319,427 | 2212969,048 | 1,018 | СВ 50°44'9'' | 50°44'9'' |
| н50 | 666320,072 | 2212969,837 | 1,154 | СВ 55°1'2'' | 55°1'2'' |
| н51 | 666320,733 | 2212970,782 | 1,029 | СВ 55°38'0'' | 55°38'0'' |
| н52 | 666321,314 | 2212971,632 | 1,179 | СВ 60°0'5'' | 60°0'5'' |
| н53 | 666321,904 | 2212972,653 | 1,006 | СВ 60°33'38'' | 60°33'38'' |
| н54 | 666322,398 | 2212973,529 | 1,179 | СВ 65°1'14'' | 65°1'14'' |
| н55 | 666322,896 | 2212974,598 | 1,007 | СВ 65°26'49'' | 65°26'49'' |
| н56 | 666323,314 | 2212975,514 | 1,245 | СВ 70°0'55'' | 70°0'55'' |
| н57 | 666323,74 | 2212976,684 | 0,933 | СВ 70°22'4'' | 70°22'4'' |
| н58 | 666324,054 | 2212977,563 | 1,273 | СВ 75°0'6'' | 75°0'6'' |
| н59 | 666324,383 | 2212978,793 | 0,918 | СВ 75°16'12'' | 75°16'12'' |
| н60 | 666324,617 | 2212979,681 | 1,385 | СВ 80°1'18'' | 80°1'18'' |
| н61 | 666324,856 | 2212981,045 | 0,795 | СВ 80°8'53'' | 80°8'53'' |
| н62 | 666324,992 | 2212981,828 | 2,185 | СВ 85°1'26'' | 85°1'26'' |
| н63 | 666325,182 | 2212984,005 | 31,384 | ЮВ 86°49'8'' | 93°10'52'' |
| н64 | 666323,44 | 2213015,34 | 30,046 | СВ 0°24'11'' | 0°24'11'' |
| н1 | 666353,486 | 2213015,551 |  |  |  |

Таблица 4

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :ЗУ2 на период строительства и дальнейшей эксплуатации линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 666294,364 | 2212950,416 | 84,1 | СВ 1°29'57'' | 1°29'57'' |
| н2 | 666378,436 | 2212952,616 | 31,546 | СВ 1°41'52'' | 1°41'52'' |
| н3 | 666409,968 | 2212953,551 | 32,656 | ЮВ 13°43'43'' | 166°16'17'' |
| н4 | 666378,245 | 2212961,301 | 2,102 | ЮВ 4°23'21'' | 175°36'39'' |
| н5 | 666376,149 | 2212961,462 | 2,102 | ЮВ 9°27'54'' | 170°32'6'' |
| н6 | 666374,076 | 2212961,807 | 0,606 | ЮВ 14°28'41'' | 165°31'19'' |
| н7 | 666373,488 | 2212961,959 | 0,04 | ЮЗ 15°26'36'' | 195°26'36'' |
| н8 | 666373,45 | 2212961,948 | 68,067 | ЮЗ 1°17'6'' | 181°17'6'' |
| н9 | 666305,401 | 2212960,422 | 0,046 | ЮВ 13°17'53'' | 166°42'7'' |
| н10 | 666305,356 | 2212960,433 | 1,486 | ЮЗ 11°30'22'' | 191°30'22'' |
| н11 | 666303,899 | 2212960,136 | 2,163 | ЮЗ 6°33'52'' | 186°33'52'' |
| н12 | 666301,75 | 2212959,889 | 5,583 | СЗ 88°40'34'' | 271°19'26'' |
| н13 | 666301,879 | 2212954,307 | 7,603 | ЮЗ 1°19'22'' | 181°19'22'' |
| н14 | 666294,278 | 2212954,132 | 20,726 | ЮЗ 1°17'38'' | 181°17'38'' |
| н15 | 666273,558 | 2212953,664 | 3,799 | СЗ 88°55'18'' | 271°4'42'' |
| н16 | 666273,629 | 2212949,865 | 20,742 | СВ 1°31'14'' | 1°31'14'' |
| н1 | 666294,364 | 2212950,416 |  |  |  |

Таблица 5

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :453:ЗУ1 на период строительства и дальнейшей эксплуатации линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 666353,486 | 2213015,551 | 75,386 | ЮВ 86°47'19'' | 93°12'41'' |
| н2 | 666349,263 | 2213090,819 | 29,971 | ЮЗ 3°12'43'' | 183°12'43'' |
| н3 | 666319,34 | 2213089,14 | 73,914 | СЗ 86°49'10'' | 273°10'50'' |
| н4 | 666323,44 | 2213015,34 | 30,046 | СВ 0°24'11'' | 0°24'11'' |
| н1 | 666353,486 | 2213015,551 |  |  |  |

Таблица 6

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка 140:чзу1 на период строительства линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 666409,968 | 2212953,551 | 31,546 | ЮЗ 1°41'52'' | 181°41'52'' |
| н2 | 666378,435 | 2212952,616 | 84,1 | ЮЗ 1°29'57'' | 181°29'57'' |
| н3 | 666294,364 | 2212950,416 | 20,742 | ЮЗ 1°31'14'' | 181°31'14'' |
| н4 | 666273,629 | 2212949,865 | 6,485 | СЗ 88°29'58'' | 271°30'2'' |
| н5 | 666273,799 | 2212943,383 | 136,34 | СВ 1°28'23'' | 1°28'23'' |
| н6 | 666410,096 | 2212946,888 | 6,665 | ЮВ 88°53'59'' | 91°6'1'' |
| н1 | 666409,968 | 2212953,551 |  |  |  |

Для лесного участка на «временного примыкания»:

Таблица 7

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :ЗУ3 на период строительства линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 671285,772 | 2212645,363 | 2,231 | ЮВ 56°19'5'' | 123°40'55'' |
| н2 | 671284,535 | 2212647,219 | 4,442 | ЮВ 61°25'16'' | 118°34'44'' |
| н3 | 671282,41 | 2212651,12 | 4,441 | ЮВ 66°30'11'' | 113°29'49'' |
| н4 | 671280,64 | 2212655,193 | 4,442 | ЮВ 71°36'2'' | 108°23'58'' |
| н5 | 671279,237 | 2212659,407 | 4,442 | ЮВ 76°41'27'' | 103°18'33'' |
| н6 | 671278,215 | 2212663,73 | 4,442 | ЮВ 81°47'19'' | 98°12'41'' |
| н7 | 671277,58 | 2212668,127 | 4,442 | ЮВ 86°52'14'' | 93°7'46'' |
| н8 | 671277,338 | 2212672,562 | 4,441 | СВ 88°1'55'' | 88°1'55'' |
| н9 | 671277,491 | 2212677 | 4,443 | СВ 82°56'25'' | 82°56'25'' |
| н10 | 671278,036 | 2212681,409 | 4,442 | СВ 77°51'17'' | 77°51'17'' |
| н11 | 671278,971 | 2212685,751 | 4,441 | СВ 72°45'20'' | 72°45'20'' |
| н12 | 671280,288 | 2212689,993 | 2,025 | СВ 70°12'42'' | 70°12'42'' |
| н13 | 671280,973 | 2212691,898 | 15,207 | ЮВ 24°21'26'' | 155°38'34'' |
| н14 | 671267,12 | 2212698,17 | 0,601 | ЮЗ 67°44'18'' | 247°44'18'' |
| н15 | 671266,892 | 2212697,614 | 4,292 | ЮЗ 62°50'27'' | 242°50'27'' |
| н16 | 671264,934 | 2212693,795 | 4,29 | ЮЗ 57°54'51'' | 237°54'51'' |
| н17 | 671262,654 | 2212690,16 | 4,29 | ЮЗ 52°59'56'' | 232°59'56'' |
| н18 | 671260,072 | 2212686,734 | 4,29 | ЮЗ 48°4'40'' | 228°4'40'' |
| н19 | 671257,206 | 2212683,542 | 4,291 | ЮЗ 43°10'11'' | 223°10'11'' |
| н20 | 671254,076 | 2212680,606 | 4,29 | ЮЗ 38°14'16'' | 218°14'16'' |
| н21 | 671250,707 | 2212677,951 | 4,291 | ЮЗ 33°19'37'' | 213°19'37'' |
| н22 | 671247,122 | 2212675,594 | 4,291 | ЮЗ 28°25'8'' | 208°25'8'' |
| н23 | 671243,348 | 2212673,551 | 4,29 | ЮЗ 23°29'9'' | 203°29'9'' |
| н24 | 671239,413 | 2212671,842 | 4,291 | ЮЗ 18°34'33'' | 198°34'33'' |
| н25 | 671235,346 | 2212670,475 | 4,291 | ЮЗ 13°39'26'' | 193°39'26'' |
| н26 | 671231,176 | 2212669,462 | 0,736 | ЮЗ 8°44'1'' | 188°44'1'' |
| н27 | 671230,45 | 2212669,35 | 60,299 | СЗ 23°26'26'' | 336°33'34'' |
| н1 | 671285,772 | 2212645,363 |  |  |  |

Таблица 8

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :640:ЗУ1 на период строительства линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 671213,216 | 2213136,21 | 15 | ЮЗ 49°31'0'' | 229°31'0'' |
| н2 | 671203,478 | 2213124,801 | 114,428 | СЗ 40°16'49'' | 319°43'11'' |
| н3 | 671290,773 | 2213050,82 | 5,243 | СЗ 42°59'18'' | 317°0'42'' |
| н4 | 671294,609 | 2213047,245 | 5,243 | СЗ 48°23'49'' | 311°36'11'' |
| н5 | 671298,09 | 2213043,324 | 5,244 | СЗ 53°49'30'' | 306°10'30'' |
| н6 | 671301,186 | 2213039,091 | 5,243 | СЗ 59°13'50'' | 300°46'10'' |
| н7 | 671303,868 | 2213034,586 | 5,243 | СЗ 64°38'59'' | 295°21'1'' |
| н8 | 671306,113 | 2213029,848 | 5,244 | СЗ 70°3'56'' | 289°56'4'' |
| н9 | 671307,901 | 2213024,918 | 101,675 | СЗ 72°46'17'' | 287°13'43'' |
| н10 | 671338,016 | 2212927,805 | 5,12 | СЗ 75°24'49'' | 284°35'11'' |
| н11 | 671339,305 | 2212922,85 | 5,121 | СЗ 80°42'23'' | 279°17'37'' |
| н12 | 671340,132 | 2212917,796 | 5,119 | СЗ 85°59'24'' | 274°0'36'' |
| н13 | 671340,49 | 2212912,689 | 5,121 | ЮЗ 88°43'8'' | 268°43'8'' |
| н14 | 671340,376 | 2212907,569 | 5,119 | ЮЗ 83°25'57'' | 263°25'57'' |
| н15 | 671339,79 | 2212902,484 | 5,12 | ЮЗ 78°8'38'' | 258°8'38'' |
| н16 | 671338,738 | 2212897,473 | 5,12 | ЮЗ 72°51'34'' | 252°51'34'' |
| н17 | 671337,229 | 2212892,58 | 202,98 | ЮЗ 70°12'48'' | 250°12'48'' |
| н18 | 671268,516 | 2212701,584 | 3,689 | ЮЗ 67°45'17'' | 247°45'17'' |
| н19 | 671267,12 | 2212698,17 | 15,207 | СЗ 24°21'26'' | 335°38'34'' |
| н20 | 671280,973 | 2212691,898 | 207,876 | СВ 70°12'47'' | 70°12'47'' |
| н21 | 671351,344 | 2212887,501 | 6,505 | СВ 72°51'35'' | 72°51'35'' |
| н22 | 671353,261 | 2212893,716 | 6,505 | СВ 78°8'51'' | 78°8'51'' |
| н23 | 671354,596 | 2212900,082 | 6,504 | СВ 83°25'55'' | 83°25'55'' |
| н24 | 671355,34 | 2212906,544 | 6,503 | СВ 88°43'21'' | 88°43'21'' |
| н25 | 671355,486 | 2212913,046 | 6,504 | ЮВ 85°59'35'' | 94°0'25'' |
| н26 | 671355,031 | 2212919,534 | 6,505 | ЮВ 80°42'21'' | 99°17'39'' |
| н27 | 671353,981 | 2212925,953 | 6,504 | ЮВ 75°24'46'' | 104°35'14'' |
| н28 | 671352,343 | 2212932,247 | 101,676 | ЮВ 72°46'18'' | 107°13'42'' |
| н29 | 671322,228 | 2213029,361 | 6,66 | ЮВ 70°3'47'' | 109°56'13'' |
| н30 | 671319,957 | 2213035,622 | 6,66 | ЮВ 64°38'48'' | 115°21'12'' |
| н31 | 671317,105 | 2213041,641 | 6,661 | ЮВ 59°14'14'' | 120°45'46'' |
| н32 | 671313,698 | 2213047,365 | 6,661 | ЮВ 53°49'7'' | 126°10'53'' |
| н33 | 671309,766 | 2213052,742 | 6,66 | ЮВ 48°23'59'' | 131°36'1'' |
| н34 | 671305,344 | 2213057,722 | 6,661 | ЮВ 42°59'28'' | 137°0'32'' |
| н35 | 671300,472 | 2213062,264 | 114,375 | ЮВ 40°16'49'' | 139°43'11'' |
| н1 | 671213,216 | 2213136,21 |  |  |  |

Таблица 9

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :ЗУ4 на период строительства линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 671285,772 | 2212645,363 | 60,299 | ЮВ 23°26'26'' | 156°33'34'' |
| н2 | 671230,45 | 2212669,35 | 6,327 | ЮЗ 4°24'49'' | 184°24'49'' |
| н3 | 671224,141 | 2212668,863 | 6,289 | ЮВ 0°10'31'' | 179°49'29'' |
| н4 | 671217,852 | 2212668,882 | 6,321 | ЮВ 4°46'12'' | 175°13'48'' |
| н5 | 671211,553 | 2212669,408 | 6,311 | ЮВ 9°21'55'' | 170°38'5'' |
| н6 | 671205,325 | 2212670,435 | 2,479 | ЮВ 13°57'29'' | 166°2'31'' |
| н7 | 671202,92 | 2212671,033 | 106,25 | СЗ 23°20'11'' | 336°39'49'' |
| н8 | 671300,478 | 2212628,944 | 2,549 | ЮВ 37°31'8'' | 142°28'52'' |
| н9 | 671298,456 | 2212630,496 | 4,906 | ЮВ 42°19'39'' | 137°40'21'' |
| н10 | 671294,829 | 2212633,8 | 4,905 | ЮВ 47°7'36'' | 132°52'24'' |
| н11 | 671291,492 | 2212637,394 | 4,913 | ЮВ 51°55'45'' | 128°4'15'' |
| н12 | 671288,463 | 2212641,262 | 4,905 | ЮВ 56°43'55'' | 123°16'5'' |
| н1 | 671285,772 | 2212645,363 |  |  |  |

Таблица 10

Каталог координат образуемого земельного (лесного) участка :140:чзу2 на период строительства линейного объекта

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| н1 | 671306,491 | 2212624,845 | 2,755 | ЮВ 31°39'20'' | 148°20'40'' |
| н2 | 671304,147 | 2212626,291 | 2,171 | ЮВ 34°3'54'' | 145°56'6'' |
| н3 | 671302,348 | 2212627,507 | 2,358 | ЮВ 37°32'10'' | 142°27'50'' |
| н4 | 671300,478 | 2212628,944 | 106,25 | ЮВ 23°20'11'' | 156°39'49'' |
| н5 | 671202,92 | 2212671,033 | 3,829 | ЮВ 13°57'29'' | 166°2'31'' |
| н6 | 671199,204 | 2212671,956 | 6,318 | ЮВ 18°33'12'' | 161°26'48'' |
| н7 | 671193,214 | 2212673,967 | 5,616 | ЮЗ 66°33'26'' | 246°33'26'' |
| н8 | 671190,98 | 2212668,814 | 133,25 | СЗ 23°26'54'' | 336°33'6'' |
| н9 | 671313,226 | 2212615,791 | 5,274 | СВ 66°32'46'' | 66°32'46'' |
| н10 | 671315,325 | 2212620,629 | 0,955 | ЮВ 21°25'15'' | 158°34'45'' |
| н11 | 671314,436 | 2212620,978 | 0,952 | ЮВ 21°25'32'' | 158°34'28'' |
| н12 | 671313,55 | 2212621,326 | 1,908 | ЮВ 23°45'18'' | 156°14'42'' |
| н13 | 671311,804 | 2212622,094 | 1,094 | ЮВ 24°59'23'' | 155°0'37'' |
| н14 | 671310,812 | 2212622,556 | 4,889 | ЮВ 27°55'0'' | 152°5'0'' |
| н1 | 671306,491 | 2212624,845 |  |  |  |

1.6. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объ-екта в границах Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района.

Постоянное примыкание к автодороге

МСК 34 зона 2

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 666409,968 | 2212953,551 | 32,656 | ЮВ 13°43'43'' | 166°16'17'' |
| 2 | 666378,245 | 2212961,301 | 2,102 | ЮВ 4°23'21'' | 175°36'39'' |
| 3 | 666376,149 | 2212961,462 | 2,102 | ЮВ 9°27'54'' | 170°32'6'' |
| 4 | 666374,076 | 2212961,807 | 0,641 | ЮВ 12°41'51'' | 167°18'9'' |
| 5 | 666373,45 | 2212961,948 | 0,778 | ЮВ 16°4'27'' | 163°55'33'' |
| 6 | 666372,702 | 2212962,164 | 0,967 | ЮВ 16°2'26'' | 163°57'34'' |
| 7 | 666371,773 | 2212962,431 | 1,126 | ЮВ 19°35'24'' | 160°24'36'' |
| 8 | 666370,712 | 2212962,809 | 0,947 | ЮВ 20°53'11'' | 159°6'49'' |
| 9 | 666369,827 | 2212963146 | 1,159 | ЮВ 24°40'24'' | 155°19'36'' |
| 10 | 666368,774 | 2212963,63 | 0,923 | ЮВ 25°57'53'' | 154°2'7'' |
| 11 | 666367,944 | 2212964,034 | 1,114 | ЮВ 29°41'47'' | 150°18'13'' |
| 12 | 666366,976 | 2212964,586 | 0,986 | ЮВ 30°54'43'' | 149°5'17'' |
| 13 | 666366,13 | 2212965,093 | 1,091 | ЮВ 34°51'3'' | 145°8'57'' |
| 14 | 666365,234 | 2212965,716 | 0,984 | ЮВ 35°54'17'' | 144°5'43'' |
| 15 | 666364,438 | 2212966,293 | 1,12 | ЮВ 39°47'17'' | 140°12'43'' |
| 16 | 666363,577 | 2212967,01 | 0,954 | ЮВ 40°48'58'' | 139°11'2'' |
| 17 | 666362,855 | 2212967,634 | 1,113 | ЮВ 44°54'3'' | 135°5'57'' |
| 18 | 666362,066 | 2212968,419 | 0,983 | ЮВ 45°47'24'' | 134°12'36'' |
| 19 | 666361,381 | 2212969,124 | 1,09 | ЮВ 49°59'5'' | 130°0'55'' |
| 20 | 666360,68 | 2212969,959 | 0,98 | ЮВ 50°44'24'' | 129°15'36'' |
| 21 | 666360,06 | 2212970,718 | 1,137 | ЮВ 55°4'0'' | 124°56'0'' |
| 22 | 666359,409 | 2212971,65 | 0,948 | ЮВ 55°42'36'' | 124°17'24'' |
| 23 | 666358,875 | 2212972,433 | 1,137 | ЮВ 60°4'44'' | 119°55'16'' |
| 24 | 666358,308 | 2212973,419 | 0,941 | ЮВ 60°41'32'' | 119°18'28'' |
| 25 | 666357,847 | 2212974,239 | 1,155 | ЮВ 65°9'35'' | 114°50'25'' |
| 26 | 666357,362 | 2212975,287 | 0,931 | ЮВ 65°38'39'' | 114°21'21'' |
| 27 | 666356,978 | 2212976,135 | 1,164 | ЮВ 70°13'11'' | 109°46'49'' |
| 28 | 666356,584 | 2212977,23 | 0,915 | ЮВ 70°35'32'' | 109°24'28'' |
| 29 | 666356,28 | 2212978,093 | 1,298 | ЮВ 75°18'42'' | 104°41'18'' |
| 30 | 666355,951 | 2212979,348 | 0,779 | ЮВ 75°31'58'' | 104°28'2'' |
| 31 | 666355,756 | 2212980,102 | 1,483 | ЮВ 80°21'25'' | 99°38'35'' |
| 32 | 666355,508 | 2212981,565 | 0,598 | ЮВ 80°31'38'' | 99°28'22'' |
| 33 | 666355,41 | 2212982,155 | 2,085 | ЮВ 85°25'9'' | 94°34'51'' |
| 34 | 666355,243 | 2212984,233 | 31,367 | ЮВ 86°47'20'' | 93°12'40'' |
| 35 | 666353,486 | 2213015,551 | 75,386 | ЮВ 86°47'19'' | 93°12'41'' |
| 36 | 666349,263 | 2213090,819 | 29,971 | ЮЗ 3°12'43'' | 183°12'43'' |
| 37 | 666319,34 | 2213089,14 | 73,914 | СЗ 86°49'10'' | 273°10'50'' |
| 38 | 666323,44 | 2213015,34 | 31,384 | СЗ 86°49'8'' | 273°10'52'' |
| 39 | 666325,182 | 2212984,005 | 2185 | ЮЗ 85°1'26'' | 265°1'26'' |
| 40 | 666324,992 | 2212981,828 | 0,795 | ЮЗ 80°8'52'' | 260°8'52'' |
| 41 | 666324,856 | 2212981,045 | 1,385 | ЮЗ 80°1'19'' | 260°1'19'' |
| 42 | 666324,616 | 2212979,681 | 0,918 | ЮЗ 75°16'12'' | 255°16'12'' |
| 43 | 666324,383 | 2212978,793 | 1,273 | ЮЗ 75°0'6'' | 255°0'6'' |
| 44 | 666324,054 | 2212977,563 | 0,933 | ЮЗ 70°22'3'' | 250°22'3'' |
| 45 | 666323,74 | 2212976,684 | 1,245 | ЮЗ 70°0'55'' | 250°0'55'' |
| 46 | 666323,314 | 2212975,514 | 1,007 | ЮЗ 65°26'50'' | 245°26'50'' |
| 47 | 666322,896 | 2212974,598 | 1,179 | ЮЗ 65°1'14'' | 245°1'14'' |
| 48 | 666322,398 | 2212973,529 | 1,006 | ЮЗ 60°33'38'' | 240°33'38'' |
| 49 | 666321,904 | 2212972,653 | 1,179 | ЮЗ 60°0'5'' | 240°0'5'' |
| 50 | 666321,314 | 2212971,632 | 1,029 | ЮЗ 55°38'0'' | 235°38'0'' |
| 51 | 666320,733 | 2212970,782 | 1,154 | ЮЗ 55°1'1'' | 235°1'1'' |
| 52 | 666320,071 | 2212969,837 | 1,018 | ЮЗ 50°44'10'' | 230°44'10'' |
| 53 | 666319,427 | 2212969,048 | 1,173 | ЮЗ 50°0'23'' | 230°0'23'' |
| 54 | 666318,673 | 2212968,149 | 0,992 | ЮЗ 45°48'34'' | 225°48'34'' |
| 55 | 666317,982 | 2212967,438 | 1,194 | ЮЗ 44°59'32'' | 224°59'32'' |
| 56 | 666317,137 | 2212966,594 | 1,009 | ЮЗ 40°55'52'' | 220°55'52'' |
| 57 | 666316,375 | 2212965,933 | 1,171 | ЮЗ 39°58'45'' | 219°58'45'' |
| 58 | 666315,478 | 2212965,181 | 1,017 | ЮЗ 36°1'58'' | 216°1'58'' |
| 59 | 666314,655 | 2212964,582 | 1,169 | ЮЗ 35°2'22'' | 215°2'22'' |
| 60 | 666313,697 | 2212963,911 | 1,027 | ЮЗ 31°5'51'' | 211°5'51'' |
| 61 | 666312,818 | 2212963,38 | 1,152 | ЮЗ 29°59'29'' | 209°59'29'' |
| 62 | 666311,821 | 2212962,805 | 1,059 | ЮЗ 26°12'53'' | 206°12'53'' |
| 63 | 666310,87 | 2212962,337 | 1,119 | ЮЗ 25°0'42'' | 205°0'42'' |
| 64 | 666309,855 | 2212961,863 | 1,062 | ЮЗ 21°17'57'' | 201°17'57'' |
| 65 | 666308,866 | 2212961,478 | 1,129 | ЮЗ 19°58'17'' | 199°58'17'' |
| 66 | 666307,806 | 2212961,092 | 1,043 | ЮЗ 16°21'32'' | 196°21'32'' |
| 67 | 666306,804 | 2212960,798 | 1,141 | ЮЗ 14°59'40'' | 194°59'40'' |
| 68 | 666305,702 | 2212960,503 | 0,354 | ЮЗ 11°28'46'' | 191°28'46'' |
| 69 | 666305,356 | 2212960,433 | 1,486 | ЮЗ 11°30'22'' | 191°30'22'' |
| 70 | 666303,899 | 2212960,136 | 2,163 | ЮЗ 6°33'52'' | 186°33'52'' |
| 71 | 666301,75 | 2212959,889 | 5,583 | СЗ 88°40'34'' | 271°19'26'' |
| 72 | 666301,879 | 2212954,307 | 7,603 | ЮЗ 1°19'22'' | 181°19'22'' |
| 73 | 666294,278 | 2212954,132 | 20,726 | ЮЗ 1°17'38'' | 181°17'38'' |
| 74 | 666273,557 | 2212953,664 | 3,799 | СЗ 88°55'18'' | 271°4'42'' |
| 75 | 666273,629 | 2212949,865 | 6,485 | СЗ 88°29'58'' | 271°30'2'' |
| 76 | 666273,799 | 2212943,383 | 136,342 | СВ 1°28'23'' | 1°28'23'' |
| 77 | 666410,096 | 2212946,888 | 6,665 | ЮВ 88°53'59'' | 91°6'1'' |
| 1 | 666409,968 | 2212953,551 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь: S=5966 кв.м. |
|  |  |  | Площадь общая: S=5966 кв.м. |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объкта в границах Лапшинского сельского поселения Котовского муниципального района.

Временное примыкание к автодороге

МСК 34 зона 2

| Номера точек | Координаты | Расстояние в метрах | Румб | Дирекционный угол: град,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 671231,176 | 2212669,462 | 0,736 | ЮЗ 8°44'0'' | 188°44'0'' |
| 2 | 671230,45 | 2212669,35 | 1,645 | ЮЗ 4°26'26'' | 184°26'26'' |
| 3 | 671228,81 | 2212669,223 | 1,952 | ЮЗ 4°21'51'' | 184°21'51'' |
| 4 | 671226,864 | 2212669,074 | 1,115 | ЮЗ 4°29'28'' | 184°29'28'' |
| 5 | 671225,752 | 2212668,987 | 1,044 | ЮЗ 4°25'14'' | 184°25'14'' |
| 6 | 671224,711 | 2212668,906 | 0,571 | ЮЗ 4°20'35'' | 184°20'35'' |
| 7 | 671224,141 | 2212668,863 | 1,354 | ЮВ 0°17'24'' | 179°42'36'' |
| 8 | 671222,788 | 2212668,87 | 4,348 | ЮВ 0°7'55'' | 179°52'5'' |
| 9 | 671218,44 | 2212668,88 | 0,595 | ЮВ 0°17'13'' | 179°42'47'' |
| 10 | 671217,845 | 2212668,883 | 3,736 | ЮВ 4°46'37'' | 175°13'23'' |
| 11 | 671214,122 | 2212669,194 | 2,578 | ЮВ 4°45'37'' | 175°14'23'' |
| 12 | 671211,553 | 2212669,408 | 6,311 | ЮВ 9°21'55'' | 170°38'5'' |
| 13 | 671205,325 | 2212670,435 | 6,308 | ЮВ 13°57'29'' | 166°2'31'' |
| 14 | 671199,204 | 2212671,956 | 6,318 | ЮВ 18°33'12'' | 161°26'48'' |
| 15 | 671193,214 | 2212673,967 | 5,616 | ЮЗ 66°33'26'' | 246°33'26'' |
| 16 | 671190,98 | 2212668,814 | 133,25 | СЗ 23°26'54'' | 336°33'6'' |
| 17 | 671313,226 | 2212615,791 | 5,274 | СВ 66°32'46'' | 66°32'46'' |
| 18 | 671315,325 | 2212620,629 | 0,955 | ЮВ 21°25'14'' | 158°34'46'' |
| 19 | 671314,436 | 2212620,978 | 0,952 | ЮВ 21°25'33'' | 158°34'27'' |
| 20 | 671313,55 | 2212621,326 | 1,908 | ЮВ 23°45'17'' | 156°14'43'' |
| 21 | 671311,804 | 2212622,094 | 1,094 | ЮВ 24°59'23'' | 155°0'37'' |
| 22 | 671310,812 | 2212622,556 | 4,889 | ЮВ 27°55'0'' | 152°5'0'' |
| 23 | 671306,491 | 2212624,845 | 2,755 | ЮВ 31°39'20'' | 148°20'40'' |
| 24 | 671304,147 | 2212626,291 | 2,171 | ЮВ 34°3'54'' | 145°56'6'' |
| 25 | 671302,348 | 2212627,507 | 2,358 | ЮВ 37°32'10'' | 142°27'50'' |
| 26 | 671300,478 | 2212628,944 | 2,549 | ЮВ 37°31'8'' | 142°28'52'' |
| 27 | 671298,456 | 2212630,496 | 4,906 | ЮВ 42°19'39'' | 137°40'21'' |
| 28 | 671294,829 | 2212633,8 | 4,905 | ЮВ 47°7'36'' | 132°52'24'' |
| 29 | 671291,492 | 2212637,394 | 4,913 | ЮВ 51°55'45'' | 128°4'15'' |
| 30 | 671288,463 | 2212641,262 | 4,905 | ЮВ 56°43'55'' | 123°16'5'' |
| 31 | 671285,772 | 2212645,363 | 2,231 | ЮВ 56°19'5'' | 123°40'55'' |
| 32 | 671284,535 | 2212647,219 | 4,442 | ЮВ 61°25'16'' | 118°34'44'' |
| 33 | 671282,41 | 2212651,12 | 4,441 | ЮВ 66°30'11'' | 113°29'49'' |
| 34 | 671280,64 | 2212655,193 | 4442 | ЮВ 71°36'2'' | 108°23'58'' |
| 35 | 671279,238 | 2212659,407 | 4,442 | ЮВ 76°41'27'' | 103°18'33'' |
| 36 | 671278,215 | 2212663,73 | 4,442 | ЮВ 81°47'19'' | 98°12'41'' |
| 37 | 671277,58 | 2212668,127 | 4,442 | ЮВ 86°52'14'' | 93°7'46'' |
| 38 | 671277,338 | 2212672,562 | 4,441 | СВ 88°1'55'' | 88°1'55'' |
| 39 | 671277,49 | 2212677 | 4,443 | СВ 82°56'25'' | 82°56'25'' |
| 40 | 671278,036 | 2212681,409 | 4,442 | СВ 77°51'17'' | 77°51'17'' |
| 41 | 671278,971 | 2212685,751 | 4,441 | СВ 72°45'20'' | 72°45'20'' |
| 42 | 671280,288 | 2212689,993 | 2,025 | СВ 70°12'42'' | 70°12'42'' |
| 43 | 671280,973 | 2212691,898 | 207,876 | СВ 70°12'47'' | 70°12'47'' |
| 44 | 671351,343 | 2212887,501 | 6,505 | СВ 72°51'35'' | 72°51'35'' |
| 45 | 671353,26 | 2212893,716 | 6,505 | СВ 78°8'51'' | 78°8'51'' |
| 46 | 671354,596 | 2212900,082 | 6,504 | СВ 83°25'55'' | 83°25'55'' |
| 47 | 671355,34 | 2212906,544 | 6,503 | СВ 88°43'21'' | 88°43'21'' |
| 48 | 671355,485 | 2212913,046 | 6,504 | ЮВ 85°59'35'' | 94°0'25'' |
| 49 | 671355,031 | 2212919,534 | 6,505 | ЮВ 80°42'21'' | 99°17'39'' |
| 50 | 671353,98 | 2212925,953 | 6,504 | ЮВ 75°24'46'' | 104°35'14'' |
| 51 | 671352,342 | 2212932,247 | 101,676 | ЮВ 72°46'18'' | 107°13'42'' |
| 52 | 671322,228 | 2213029,361 | 6,66 | ЮВ 70°3'47'' | 109°56'13'' |
| 53 | 671319,957 | 2213035,622 | 6,66 | ЮВ 64°38'48'' | 115°21'12'' |
| 54 | 671317,105 | 2213041,641 | 6,661 | ЮВ 59°14'14'' | 120°45'46'' |
| 55 | 671313,698 | 2213047,365 | 6,661 | ЮВ 53°49'7'' | 126°10'53'' |
| 56 | 671309,766 | 2213052,742 | 6,66 | ЮВ 48°23'58'' | 131°36'2'' |
| 57 | 671305,344 | 2213057,722 | 6,661 | ЮВ 42°59'28'' | 137°0'32'' |
| 58 | 671300,472 | 2213062,264 | 114,375 | ЮВ 40°16'49'' | 139°43'11'' |
| 59 | 671213,216 | 2213136,21 | 15 | ЮЗ 49°31'0'' | 229°31'0'' |
| 60 | 671203,477 | 2213124,801 | 114,428 | СЗ 40°16'49'' | 319°43'11'' |
| 61 | 671290,774 | 2213050,82 | 5,243 | СЗ 42°59'18'' | 317°0'42'' |
| 62 | 671294,609 | 2213047,245 | 5,243 | СЗ 48°23'49'' | 311°36'11'' |
| 63 | 671298,09 | 2213043,324 | 5,244 | СЗ 53°49'30'' | 306°10'30'' |
| 64 | 671301,186 | 2213039,091 | 5,243 | СЗ 59°13'50'' | 300°46'10'' |
| 65 | 671303,868 | 2213034,586 | 5,243 | СЗ 64°38'59'' | 295°21'1'' |
| 66 | 671306,113 | 2213029,848 | 5,244 | СЗ 70°3'56'' | 289°56'4'' |
| 67 | 671307,901 | 2213024,918 | 101,675 | СЗ 72°46'17'' | 287°13'43'' |
| 68 | 671338,015 | 2212927,805 | 5,12 | СЗ 75°24'49'' | 284°35'11'' |
| 69 | 671339,305 | 2212922,85 | 5,121 | СЗ 80°42'23'' | 279°17'37'' |
| 70 | 671340,132 | 2212917,796 | 5,119 | СЗ 85°59'24'' | 274°0'36'' |
| 71 | 671340,49 | 2212912,689 | 5,121 | ЮЗ 88°43'8'' | 268°43'8'' |
| 72 | 671340,376 | 2212907,569 | 5,119 | ЮЗ 83°25'57'' | 263°25'57'' |
| 73 | 671339,79 | 2212902,484 | 5,12 | ЮЗ 78°8'38'' | 258°8'38'' |
| 74 | 671338,738 | 2212897,473 | 5,12 | ЮЗ 72°51'34'' | 252°51'34'' |
| 75 | 671337,229 | 2212892,58 | 202,98 | ЮЗ 70°12'48'' | 250°12'48'' |
| 76 | 671268,516 | 2212701,584 | 3,689 | ЮЗ 67°45'17'' | 247°45'17'' |
| 77 | 671267,12 | 2212698,17 | 0,601 | ЮЗ 67°44'17'' | 247°44'17'' |
| 78 | 671266,892 | 2212697,614 | 4,292 | ЮЗ 62°50'27'' | 242°50'27'' |
| 79 | 671264,934 | 2212693,795 | 4,29 | ЮЗ 57°54'51'' | 237°54'51'' |
| 80 | 671262,654 | 2212690,16 | 4,29 | ЮЗ 52°59'56'' | 232°59'56'' |
| 81 | 671260,072 | 2212686,734 | 4,29 | ЮЗ 48°4'40'' | 228°4'40'' |
| 82 | 671257,206 | 2212683,542 | 4,291 | ЮЗ 43°10'11'' | 223°10'11'' |
| 83 | 671254,076 | 2212680,606 | 4,29 | ЮЗ 38°14'16'' | 218°14'16'' |
| 84 | 671250,707 | 2212677,951 | 4,291 | ЮЗ 33°19'37'' | 213°19'37'' |
| 85 | 671247,122 | 2212675,594 | 4,291 | ЮЗ 28°25'8'' | 208°25'8'' |
| 86 | 671243,348 | 2212673,551 | 4,29 | ЮЗ 23°29'8'' | 203°29'8'' |
| 87 | 671239,413 | 2212671,842 | 4,291 | ЮЗ 18°34'33'' | 198°34'33'' |
| 88 | 671235,346 | 2212670,475 | 4,291 | ЮЗ 13°39'27'' | 193°39'27'' |
| 1 | 671231,176 | 2212669,462 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь: S=10303 кв.м |

| Таблица 1. - Перечень земельных участков, образуемых в целях размещения линейного объекта «Ольховская ВЭС. Примыкания к автодорогам общего пользования» в границах Котовского муниципального района |
| --- |
| № п/ п | Условный номер образуе-мого земельного участка согласно Чертежа межевания террито- рии | Количе ство конту- ров земель ного участ-ка соглас-но Черте- жа межева ния терри- тории | Кадастровый квартал/Кадаст ровый номер земельного участка, из которого формируется земельный участок/часть земельного участка | Площадь исходного земельного участка, кв.м | Площадь формируемого (образуемого ) земельного участка/части земельного участка, кв.м | Адрес (местоположение) формируемого (образуемого) земельного Участка/части земельного участка | Правообладатель* | Категория земель исходного земельного участка ** | Категория земель, устанавливаемая по завершению работ по изменению категории земельного участка (сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую) | Вид разрешенного использовани я формируемог о (образуемого) земельного участка/цель использовани я при установлении сервитута | Вид разрешенного использования, устанавливаемый по завершению работ по изменению категории земельного участка и вида разрешённого использования, в соответствии с территориальной зоной и Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540/цель использования при установлении сервитута | Способ образования земельного участка/части земельного участка, кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | На период организации строительства и последующей эксплуатации линейного объекта |
| 1 | 34:14:0000 00:8:ЗУ1 | 1 | 34:14:000000:8 | - | 1863 | обл. Волгоградская, р-н Котовский, (квартал 51, часть выдела 8, 47) | Российская Федерация, право зарегистрировано от 26 декабря 2003 г. №34-01/01-176/2003-27 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Строительство, реконструкция , эксплуатация линейных объектов | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с сохранением исходного в измененных границах |
| 2 | 34:14:0700 02:ЗУ2 | 1 | 34:14:070002 | - | 973 | Волгоградская область, Котовский муниципальный район, Лапшинское сельское поселение | Государственная собственность до разграничения | Земли промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика (6.7) | Энергетика (6.7) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 3 | 34:14:0700 02:453:ЗУ1 | 1 | 34:14:070002:45 3 | 6232000 | 2239 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за переделами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Котовский, | Котовский муниципальный район Волгоградская область. Собственность 34-34- 15/001/2009-279 04.05.2009 00:00:00 Аренда 05.12.2018 09:44:23, номер государственной | Земли сельскохозяйственного использования | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической | Для сельскохозяйс твенного производства | Энергетика (6.7) | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с сохранением исходного в измененных границах |

|  |  |  |  |  |  | Г.Котово, здание РУС по ул. Нефтяников в. Участок находится примерно в 5,3 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская область, р-н Котовский, г.Котово, ул.Нефтяников | регистрации 34:14:070002:453- 34/118/2018-6 Срок аренды 17.03.2010 по 17.03.2059 в пользу Потокина Антона Юрьевича Договор уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земель сельскохозяйственного назначения № 3- 2010/сх от 17.03.2010 года, Выдан 19.11.2018 Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения, № 3- 2010/сх, Выдан 17.03.2010 Договор передачи прав и обязанностей по договору № 3- 2010/сх аренды земельного участка от 17.03.2010 года, Выдан 25.11.2013 Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, Выдан 15.02.2018 |  | деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  | 5074 |  |  |  |  |  |  |  |
| На период организации строительства |
| 4 | 34:14:0000 00:8:ЗУ3 | 1 | 34:14:000000:8 | - | 1181 | обл. Волгоградская, р-н Котовский (квартал 51, часть выдела 8, 19) | Российская Федерация, право зарегистрировано от 26 декабря 2003 г. №34-01/01-176/2003-27 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с сохранением исходного в измененных границах |
| 5 | 34:14:0700 02:ЗУ4 | 1 | 34:14:070002 | - | 738 | Волгоградская область, Котовский муниципальный район, Лапшинское сельское поселение | Государственная собственность до разграничения | Земли промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения- | Энергетика (6.7) | Энергетика (6.7) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

| 6 | 34:14:0700 02:640:ЗУ1 | 1 | 34:14:070002:64 0 | 4098304 | 7495 | Волгоградская область , Котовский р-н , 9,0 км севернее г.Котово Котовского района Волгоградской области | данные о правообладателе отсутствуют. Аренда (в том числе, субаренда) 20.08.2019 номер государственной регистрации: 34:14:070002:640- 34/118/2019-4 срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: с 03.04.2019 по 02.04.2024 лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Турачев Магомед Аббасович основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №466-2019/сх от 03.04.2019; 'Договор перенайма' от 13.05.2019 | Земли Сельскохозяйст венного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для сельскохозяйс твенного производства | Энергетика (6.7) | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с сохранением исходного в измененных границах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 34:14:0000 00:140/чзу1 Единое землеполь- зование (34:14:0700 02:438) | 1 | 34:14:000000:14 0 | 1343744 | 891 | обл. Волгоградская, р-н Котовский | Российская Федерация | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильн ых дорог и их конструктивн ых элементов | "Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин" ( в границах территории Волгоградской области)" | Образование частей земельного участка |
| 8 | 34:14:0000 00:140/чзу2 Единое землеполь- зование (34:14:0700 02:438) | 1 | 34:14:000000:14 0 | 1343744 | 890 | обл. Волгоградская, р-н Котовский | Российская Федерация | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, | Для размещения автомобильн ых дорог и их конструктивн ых элементов | "Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин" ( в границах территории Волгоградской области)" | Образование частей земельного участка |

|  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  | 11195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту |  |  | 16269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- К столбцу 10 таблицы № 1 - *В целях создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности (энергетики) планируется перевод категории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель

иного специального назначения в соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

- 34:14:000000:140/чзу1, 34:14:000000:140/чзу2 - Будут отнесены к территории общего пользования

- номера характерных точек образуемых земельных участков указаны в каталогах координат в Томе 5 Проекта межевания территории

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от 18 августа 2021 года № 1035

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ОЛЬХОВСКАЯ ВЭС. ПРИМЫКАНИЯ К АВТОДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(В ГРАНИЦАХ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

173.0.1-ПМТ-ОЧП-ГЧ

# ТОМ V

# Содержание тома

Содержание тома	2

Состав проекта	3

1 Чертеж межевания территории	4

Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 2 | 173.0.1-ППТ-ОЧП | Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта |  |
| 3 | 173.0.1-ППТ-МО-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 4 | 173.0.1-ППТ-ОЧП-ТЧ | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 5 | 173.0.1-ПМТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть |  |
| 6 | 173.0.1-ПМТ-ОЧП-ТЧ | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 7 | 173.0.1-ППТ-МО | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. |  |